# Aerodynamika a mechanika letu

M - pilot motorového kluzáku

P - pilot kluzáku

- Podle Mezinárodní standardní atmosféry (MSA) hustota vzduchu s rostoucí výškou

  - roste

  - klesá v závislosti na tlaku a teplotě podle stavové rovnice pro suchý vzduch

  - nejprve roste a potom prudce klesá

  - se nemění

- Ve čtyřech dnech byly na letišti o nadmořské výšce 800 m naměřeny hodnoty tlaku a teploty. Které tyto hodnoty odpovídají podmínkám MSA pro výšku 800 m?

  - tlak QFE 1013 hPa, teplota 10 °C

  - tlak QFE 921 hPa, teplota -5 °C

  - tlak QFE 921 hPa, teplota 10 °C

  - tlak QFE 1013 hPa, teplota 20 °C

- Jestliže letadlo letí ve výšce, ve které je tlak vzduchu roven tlaku podle MSA pro tuto výšku, ale teplota je výrazně vyšší, než odpovídá průběhu MSA, pak

  - hustota vzduchu je větší, než odpovídá MSA pro tuto výšku

  - hustota vzduchu je menší, než odpovídá MSA pro tuto výšku

  - hustota vzduchu má hodnotu odpovídající MSA pro tuto výšku, neboť teplot ji neovlivní

  - hustota vzduchu může mít hodnotu větší i menší, než odpovídá MSA

- Podle průběhu MSA tlak s rostoucí výškou

  - klesá a dosahuje ve výšce 5,5 km poloviční hodnoty, než při hladině moře

  - roste a dosahuje ve výšce 5,5 km dvojnásobné hodnoty, než odpovídá MSA

  - zpočátku klesá a po dosažení izobarické hodnoty roste

  - klesá v závislosti na teplotě, jestliže teplota klesá méně než 0,65 °C/100m, pak tlak klesá o 8hPa/100m, je-li gradient teploty větší než 1 °C/100m, tlak začíná vzrůstat

- Podle průběhu MSA teplota s rostoucí výškou

  - roste, a to o 0,65 °C na 100 m

  - klesá, a to o 0,65 °C na 100 m

  - klesá tak, že na horní hranici MSA dosahuje tzv. “absolutní nuly”

  - klesá o 1 °C na 100 m

- Výchozí hodnoty MSA jsou

  - tlak 1013,25 hPa, teplota 15 °C, hustota vzduchu 1,225 kg/m3, tíhové zrychlení 9,81 m/s2. Tyto hodnoty jsou vždy vztaženy na nadmořskou výšku letiště

  - tlak 1013,25 hPa, teplota 15 °C, hustota vzduchu 1,225 kg/m3, tíhové zrychlení 9,81 m/s2. Tyto hodnoty jsou vztaženy na střední hladinu moře

  - tlak 760 hPa, teplota 15 °C, hustota vzduchu 1,225 kg/m3, tíhové zrychlení 9,81 m/s2. Tyto hodnoty jsou vztaženy na střední hladinu moře

  - vždy udávány pro každé letiště v AIPu, oddíl AGA

- Zkratka “IAS” uváděná např. v letové příručce znamená

  - označení Mezinárodní standardní atmosféry

  - označení “střední aerodynamické tětivy”

  - indikovanou rychlost letu, tj. skutečnou rychlost letadla vůči zemi

  - indikovanou rychlost letu, tj. rychlost letadla, kterou udává indikátor pitot-statické rychloměrné soustavy

- Vzduch proudí ustáleně trubicí kruhového proměnného průřezu nakreslenou na obrázku. V části II je ze všech tří částí trubice největší

  - průřez trubice

  - rychlost proudu

  - statický tlak

  - hmotnostní tok

- Vzduch proudí ustáleně trubicí kruhového proměnného průřezu nakreslenou na obrázku. V části I je ze všech tří částí trubice největší

  - hmotnostní tok

  - rychlost proudu

  - statický tlak

  - dynamický podtlak

- Vzduch proudí ustáleně trubicí kruhového proměnného průřezu nakreslenou na obrázku (viz otázka č. 8). Součet statického a dynamického tlaku je

  - ve všech částech trubice stále stejný a je roven celkovému

  - největší v části trubice I a III, v části II je menší o tu část, která způsobí urychlení proudu a vzrůst dynamického tlaku

  - největší v části II, oproti části I a III je větší o tu část, která způsobí urychlení proudu a vzrůst dynamického tlaku

  - ve všech částech trubice roven statickému tlaku

- Vzduch proudí ustáleně trubicí kruhového proměnného průřezu nakreslenou na obrázku. V části II je statický tlak ze všech tří částí trubice

  - největší, proudění je nejvíce stlačené

  - nejmenší, je zde největší dynamický tlak

  - nejmenší, jsou zde nejvíce rozšířené proudnice

- Dynamický tlak je závislý na rychlosti letu. Zvětší-li se rychlost letu dvakrát, pak dynamický tlak se

  - dvakrát zmenší

  - dvakrát zvětší

  - třikrát zvětší

  - čtyřikrát zvětší

- Dynamický tlak je závislý na konstantní rychlosti letu i na hustotě vzduchu. V důsledku toho je ovlivněn také

  - vlhkostí vzduchu, neboť při vyšším obsahu vodní páry je vzduch hustší

  - výškou letu, čím je výška letu větší, tím je hustota vzduchu také větší

  - teplotou, se zvýšením teploty roste hustota vzduchu a tedy i dynamický tlak

  - teplotou, se zvýšením teploty klesá hustota vzduchu a tedy i dynamický tlak

- Dynamický tlak je závislý na konstantní rychlosti letu i na hustotě vzduchu. V důsledku toho je ovlivněn také

  - výškou letu, čím je výška letu větší, tím klesá i dynamický tlak

  - výškou letu, čím je výška letu větší, tím roste i dynamický tlak

  - teplotou vzduchu, se zvýšením teploty roste hustota a tedy i dynamický tlak

  - vlhkostí vzduchu, neboť při vyšším obsahu vodní páry je vzduch hustší

- Jak se změní rychlost proudu a statický tlak, když se zhustí v nějakém místě proudnice?

  - rychlost se zvýší, statický tlak se zvýší

  - rychlost se zvýší, statický tlak klesne

  - rychlost klesne, statický tlak klesne

  - rychlost klesne, statický tlak se zvýší

- Jak se změní rychlost proudu a statický tlak, když se rozšíří v nějakém místě proudnice?

  - rychlost se zvýší, statický tlak klesne

  - rychlost se zvýší, statický tlak vzroste

  - rychlost klesne, statický tlak se zvýší

  - rychlost klesne, statický tlak klesne

- Na obrázku je nakreslena pitot-statická sonda. Jaký tlak je odebírán snímačem 1 a jaký snímačem 2?

  - 1- statický		2 - dynamický

  - 1 - dynamický	2 - celkový

  - 1 - celkový		2 - statický

  - 1 - statický		2 - celkový

- Jaké geometrické charakteristiky profilu jsou označeny na obrázku?

  - X - tloušťka 		Y - délka

  - X - hloubka		Y - tloušťka

  - X - délka		Y - tloušťka

  - X - hloubka 		Y - výška

- Jaké geometrické charakteristiky profilu jsou označeny na obrázku?

  - X - tětiva 		Y - střední čára profilu		Z - max. prohnutí střední čáry

  - X - tětiva		Y - prohnutí			Z - výška

  - X - příčka		Y - prohnutí			Z - výška

  - X - příčka		Y - střední čára profilu

- Která z geometrických charakteristik nakreslených na obrázku je tloušťka profilu a jak se vyjadřuje?

  - B, v (mm) nebo (cm)

  - A, v (m)

  - C, v % hloubky profilu

  - B, v % hloubky profilu

- Úhel náběhu je úhel, který

  - svírá směr nabíhajícího proudu s tětivou profilu

  - svírá tětiva profilu s vodorovnou rovinou (horizontem)

  - svírá směr nabíhajícího proudu s vodorovnou rovinou (horizontem), tj. je nulový v horizontálním letu

  - je dán sklonem dráhy letu k zemskému povrchu

- Který úhel označený na obrázku je úhel náběhu?

  - I

  - II

  - III

  - IV

- Při obtékání profilu vzniká výsledná aerodynamická síla R, která se rozkládá na dvě složky, Y a X. Který obrázek tuto situaci správně vystihuje?

  - 1/

  - 1/ a 3/

  - 1/ a 4/

  - 2/

- Při obtékání tělesa vznikají aerodynamické síly. Nazývají se

  - vztlak, odpor a výsledná aerodynamická síla

  - vztlak, tíha a odpor

  - výsledná aerodynamická síla, která se rozkládá na vztlak a odpor

  - vztlak a výsledná aerodynamická síla (jejich součet je vždy roven tíze)

- Každá síla aerodynamického původu, která vzniká obtékáním tělesa je závislá pouze na

  - dynamickém tlaku (tj. součinu hustoty vzduchu a druhé mocniny rychlosti letu), ploše křídla a součiniteli aerodynamické síly

  - dynamickém tlaku (tj. součinu hustoty a druhé mocniny rychlosti letu), ploše křídla a tíze letadla

  - dynamickém tlaku (tj. součinu hustoty a rychlosti letu), úhlu náběhu a tvaru tělesa

  - rychlosti letu, ploše křídla a součiniteli aerodynamické síly

- Součinitel aerodynamické síly (vztlaku, odporu....) závisí pouze na dvou faktorech. Na kterých faktorech závisí a na kterých nezávisí?

Závisí na 						Nezávisí na

  - tvaru tělesa a úhlu náběhu			velikosti tělesa, rychlosti letu a hustotě vzduchu

  - velikosti tělesa, rychlosti letu  			tvaru tělesa a úhlu náběhu a hustotě vzduchu

  - velikosti tělesa a úhlu náběhu			hustotě vzduchu, tvaru tělesa a rychlosti letu

  - tvaru tělesa a úhlu náběhu, hustotě tělesa	velikosti tělesa, rychlosti letu a hustotě vzduchu

- Jestliže se při stejném úhlu náběhu zvýší rychlost letu ze 110 km/h na 220 km/h, pak vztlak vzroste

  - zůstane stejný

  - čtyřikrát

  - třikrát

  - dvakrát

- Kluzák o hmotnosti 500 kg letí klouzavým letem ustálenou rychlostí 110 km/h na úhlu náběhu 7 stupňů. Přejde-li tento kluzák do střemhlavého letu a při jeho vybrání dosáhne rychlosti 220 km/h na úhlu náběhu také 7 stupňů, pak vztlak

  - vzrostl dvakrát a činí asi 10 000 N

  - vzrostl nepatrně, neboť při vybrání působí setrvačné síly

  - vzrostl čtyřikrát a činí asi 20 000 N

  - vzrostl čtyřikrát a činí asi 1 250 N

- Zvětší-li se úhle náběhu za letu dvakrát (při stejné rychlosti letu), pak vztlak

  - vzroste součinitel vztlaku i vztlak čtyřikrát

  - vzroste součinitel vztlaku čtyřikrát, vztlak  vzroste dvakrát

  - součinitel vztlaku se nezmění, vztlak vzroste čtyřikrát

  - součinitel vztlaku ani vztlak se nezmění

- Vzroste-li během letu rychlost dvakrát (při stále stejném úhlu náběhu), tak

  - vzroste součinitel vztlaku i vztlak čtyřikrát

  - vzroste součinitel vztlaku čtyřikrát, vztlak vzroste dvakrát

  - součinitel vztlaku se nezmění, vztlak vzroste čtyřikrát

  - součinitel vztlaku ani vztlak se nezmění

- Vzroste-li během letu rychlost dvakrát (při stále stejném úhlu náběhu), tak

  - vzroste součinitel odporu i odpor čtyřikrát

  - vzroste součinitel odporu dvakrát, odpor vzroste čtyřikrát

  - součinitel odporu ani odpor se nezmění

  - součinitel odporu se nezmění, odpor vzroste čtyřikrát

- Během letu se vztlak kluzáku (při stejné konfiguraci) může měnit pouze vlivem

  - rychlosti letu, úhlu náběhu a výšky letu

  - rychlosti letu

  - úhlu náběhu

  - výšky letu

- Během letu se odpor kluzáku (při stejné konfigurace) může měnit pouze vlivem

  - rychlosti letu

  - výšky letu

  - úhlu náběhu

  - rychlosti letu, výšky letu a úhlu náběhu

- Vztlak na profilu vzniká v důsledku

  - zhuštění proudnic pod profilem, tím se pod profilem vytvoří přetlak, nad profilem se proudnice rozšíří a tím se nad profilem vytvoří podtlak

  - zhuštěním proudnic nad profilem, tím se nad profilem vytvoří podtlak, pod profilem se proudnice rozšíří a tím se pod profilem vytvoří přetlak

  - odtržení proudu na křídle

  - náporu vzduchu na spodní stranu profilu (při kladném úhlu náběhu)

- Součinitel vztlaku profilu je nejvíce ovlivněn

  - tloušťkou profilu

  - hloubkou profilu

  - zakřivením profilu

  - šípem křídla

- Kde začíná na profilu odtrhávání proudu?

  - v mezní vrstvě na sací straně profilu u odtokové hrany

  - v mezní vrstvě na sací straně profilu u náběžné hrany

  - v úplavu na sací straně profilu u náběžné hrany

  - v místě největší tloušťky profilu

- Odtržení proudu na profilu má za následek

  - náhlý pokles součinitele vztlaku, změnu součinitele klopivého momentu a vzrůst součinitele odporu

  - náhlý pokles součinitele odporu a vztlaku

  - vzrůst součinitele odporu

  - vzrůst dynamického tlaku

- Jak se nazývají druhy odporu, který vzniká na profilu a v čem mají svůj původ?

  - třecí odpor vzniká v mezní vrstvě a tlakový odpor vytvořením úplavu při odtrhávání proudu

  - třecí odpor vzniká v mezní vrstvě a talkový odpor je vyvolán působením přetlaku v blízkosti náběžné hrany

  - indukovaný odpor vzniká obtékáním profilu indukovanou rychlostí, třecí odpor třením vzduchu o konstrukční výčnělky profilu

  - třecí odpor vzniká zrychleným pohybem částic vzduchu, ke kterému dochází vlivem aerodynamického ohřevu, tlakový odpor vytvořením úplavu při odtrhávání proud

- Rozdílem tlaků nad a pod profilem při jeho obtékání vzniká

  - vztlak a interferenční odpor

  - vztlak a třecí odpor

  - vztlak a tah

  - vztlak, odpor a klopivý moment

- Který profil na obrázku může mít při nulovém úhlu náběhu nulový vztlak

  - A/

  - B/

  - B/ a C/

  - B/ a D/

- Oblast proudění označená v obrázku číslem 2 je charakterizována tím, že je zde vzduch značně rozvířen. Jak se tato oblast nazývá a k jakému ději zde dochází?

  - mezní vrstva, přechází zde laminární proudění na turbulentní

  - úplav, přechází zde laminární proudění na turbulentní

  - mezní vrstva, zabržděný vzduch prošlý mezní vrstvou je strháván za profil ve formě vírů

  - úplav, zabrzděný vzduch prošlý mezní vrstvou je strháván za profil ve formě vírů

- Jaké oblasti proudění kolem profilu jsou na obrázku uvedeném k otázce č. 41 označeny čísly 1, 2, 3?

  - 1 - laminární mezní vrstva	2 - turbulentní mezní vrstva	3 - úplav

  - 1 - laminární mezní vrstva	2 - úplav			3 - turbulentní mezní vrstva

  - 1 - úplav			2 - zešikmení proudu		3 - náběžný bod

  - 1 - turbulentní mezní vrstva	2 - úplav			3 - laminární mezní vrstva

- Může dojít k odtržení proudu při laminárním proudění v mezní vrstvě?

  - ne, neboť proudění nejprve musí přejít do turbulentního

  - ano, je to zcela obvyklý postup při odtržení proudu, kdy odtržením se stane z laminárního proudění turbulentní

  - ano, je to velmi nežádoucí jev, odtržením se vytvoří rozsáhlý úplav

  - ano, ale jen je-li kluzák vybaven zařízením na vyfukování mezní vrstvy

- Který profil na obrázku je laminární a jaký režim letu nejvíce ovlivní znečištění jeho náběžné hrany?

  - A/ a C/, znečištění nejvíce ovlivní vzlet kluzáku

  - B/, znečištěním se značně snižuje max. součinitel vztlaku a tím vzrůstá min, rychlost letu

  - B/, znečištěním jsou nejvíce ovlivněny výkony v klouzavém letu, neboť je narušené laminární proudění a tím značně snížen efekt tzv. “laminární boule”

  - D/, znečištění vyvolá značný přídavný klopivý moment ve smyslu “těžký na hlavu”

- Který profil na obrázku je laminární a jak výrazně ovlivní znečištění jeho náběžné hrany max. klouzavost kluzáku? (obr. u otázky 44.)

  - A/ a C/, max. klouzavost se zhorší až o 30 %

  - B/, max. klouzavost se zhorší až o 30 %

  - B/, max. klouzavost se zlepší až o 30 %

  - D/, max. klouzavost se zhorší až o 30 %

- Vztlak vzniká při obtékání profilu v důsledku vytvoření rozdílu tlaků nad a pod profilem. Jaký tlak je pod a nad profilem a jaký je při běžných úhlech náběhu poměr jejich velikostí?

  - pod profilem vzniká přetlak, nad profilem podtlak, který je velký jako jedna třetina přetlaku

  - pod profilem vzniká podtlak, nad profilem přetlak, který je asi třikrát větší, než podtlak

  - pod profilem i nad ním vzniká podtlak, podtlak nad profilem je ale asi třikrát větší

  - pod profilem vzniká přetlak, nad profilem podtlak, který je asi třikrát větší, než přetlak

- Klasický a laminární profil mají dost odlišný průběh součinitele vztlaku na součiniteli odporu (poláry). Přiřaďte profil na obrázku odpovídajícímu průběhu poláry.

  - A/ (laminární profil) odpovídá čáře 1/

  - B/ (laminární profil) odpovídá čáře 2/

  - A/ (klasický profil) odpovídá čáře 1/

  - A/ (laminární profil) odpovídá čáře 2/

- Na obrázku je klasický a laminární profil. Který z nich obvykle dosahuje větší součinitel vztlaku a jak je na obrázku označen?

  - A/ je laminární profil, který zpravidla dosáhne větší součinitel vztlaku

  - B/ je klasický profil, který zpravidla dosáhne větší součinitel vztlaku

  - B/ je laminární profil, který zpravidla dosáhne větší součinitel vztlaku

  - oba profily jsou laminární, proto jejich max. součinitel vztlaku je téměř shodný

- Indukovaný odpor lze zmenšit

  - tloušťkou profilu a koncovými tělesy na koncích křídla

  - štíhlostí křídla a koncovými tělesy na koncích křídla

  - šípem křídla a tloušťkou profilu

  - rozpětím křídla a hladkostí povrchu

- Které křídlo má nejmenší součinitel indukovaného odporu?

  - A/

  - B/

  - C/

  - indukovaný odpor všech křídle je nulový, neboť není uvažován vliv trupu letounu

- Které křídlo má největší štíhlost, jestliže jejich plocha je stejná? (obr. u otázky č. 50.)

  - A/

  - B/

  - C/

  - všechna křídla mají stejnou štíhlost

- Které geometrické charakteristiky křídla jsou nakresleny v obrázku?

  - A - rozpětí	B - koncová hloubka	C - hloubka		D - vzepětí

  - A - rozpětí	B - kořenová hloubka	C - koncová hloubka	D - úhel šípu

  - A-délka křídla 	B - šířka křídla		C - koncová šířka křídla	D - úhel zešikmení

  - A-délka křídla 	B - hloubka		C - výška		D - úhel šípu

- Obtékání křídla se na rozdíl od profilu vyznačuje

  - tloustnutím mezní vrstvy, zvětšením součinitele odporu a vzrůstem součinitele vztlaku

  - vytvořením vírů na jeho koncích, zvětšením součinitele odporu a změnou průběhu vztlakové čáry

  - vytvořením vírů na jeho koncích, poklesem součinitele odporu a změnou průběhu vztlakové čáry

  - značným srážením vlhkosti křídla a tím snadným vznikem námrazy

- Ve kterých letových režimech je velký součinitel indukovaného odporu?

  - při malých úhlech náběhu, např. ve střemhlavém letu

  - při malých úhlech náběhu, např. v kroužení a při letu  minimální rychlostí

  - při velkých úhlech náběhu, např. v kroužení a při letu malou rychlostí

  - při velkých úhlech náběhu, např. ve střemhlavém letu

- Ve kterých letových režimech je součinitel indukovaného odporu velmi malý nebo nulový?

  - při malých úhlech náběhu, např. ve střemhlavém letu

  - při malých úhlech náběhu, např. v kroužení a při letu malou rychlostí

  - při velkých úhlech náběhu, např. v kroužení a při letu malou rychlostí

  - při velkých úhlech náběhu, např. ve střemhlavém letu

- Čím je způsobeno značné snížení indukovaného odporu za letu a jaké jsou jeho projevy?

  - ke snížení induk. odporu dojde za letu v těsné blízkosti země, kdy malá vzdálenost křídla od země omezí vznik koncových vírů. Zmenší se tak klesání v kroužení

  - ke snížení induk. odporu dojde za letu v těsné blízkosti země, kdy malá vzdálenost křídla od země zabrání vytvoření koncových víru. Výrazně se tak zvýší klouzavost

  - ke snížení induk. odporu dojde za letu ve velké výšce, kdy se vlivem malé hustoty vzduchu nevytvoří dostatečně velký tlakový spád pro vznik koncových vírů. Výrazně se tak zvýší klouzavost

  - ke snížení induk. odporu dojde, jestliže se na nosných plochách letounu vytvoří námraza, která změní tvar křídla. Tak nevzniknou koncové víry a výrazně se zvýší klouzavost

- V blízkosti země kluzák “plave”. To je způsobeno

  - zvětšením klouzavosti, neboť vlivem blízkosti země se omezí vznik koncových vírů na křídle

  - zmenšením minimální rychlosti letu v důsledku větší hustoty vzduchu v menších výškách

  - zvětšenou účinností výškového kormidla u země, která umožní přivést kluzák na mnohem vyšší úhel náběhu, než je tomu ve volné atmosféře

  - vytvořením přídavného vztlaku na kolech podvozku kluzáku, která jsou obtékána v bezprostřední blízkosti země

- Výraznější účinek blízkosti země lze očekávat u kluzáku

  - s vysunutými vztlakovými a brzdícími klapkami

  - se zasunutými vztlakovými a brzdícími klapkami

  - s vysunutým podvozkem

  - s ocasními plochami do “T”

- V letové příručce je uvedena minimální rychlost kluzáku ve vzletové konfiguraci 65 km/h. Je možné očekávat, že v blízkosti země, kdy na kluzák působí “přízemní efekt” bude minimální rychlost

  - také 65 km/h, neboť blízkost země nemá vliv na součinitel vztlaku

  - také 65 km/h, neboť vzletové příručce je vždy minimální rychlost ve vzletové a přistávací konfiguraci uváděna s vlivem země

  - větší než 65 km/h

  - menší než 65 km/h

- Do jaké výšky lze počítat s “přízemní efektem” v blízkosti země?

  - asi do výšky jako je polovina rozpětí křídla

  - do výšky 1 m

  - do výšky 30 m

  - do pětinásobku výšky porostu na travnaté VPD a do 30 cm výšky kol hlavního podvozku na zpevněné VPD

- Který kluzák bude mít zřejmě nejmenší součinitel indukovaného odporu? Kluzák s

  - předním závěsem vlečného lana

  - obdélníkovým křídlem

  - ocasními plochami ve tvaru “T”

  - lichoběžníkovým křídlem

- Který průběh součinitele vztlaku po rozpětí přísluší nakresleným půdorysným tvarům křídel?

  - A/ i B/ platí pro 1/

  - A/ i B/ platí pro 2/

  - A/ - 1/, B/ - 2/

  - A/ - 2, B/ - 1/

- Na kterém obrázku je správně nakreslena oblast, kde dojde nejdříve k odtržení proudu na nezkrouceném lichoběžníkovém křídle, (oblast je vyznačen šrafováním)?

  - A/

  - B/

  - C/

  - D/

- Na kterém obrázku je správně nakreslena oblast, kde dojde nejdříve k odtržení proudu na obdélníkovém křídle (oblast je vyznačena šrafováním)?

  - A/

  - B/

  - C/

  - D/

- Na kterém obrázku je správně nakreslena oblast odtržení proudu na křídle vyvolaném poškozením jeho náběžné hrany (oblast je vyznačena šrafováním)?

  - A/

  - B/

  - C/

  - D/

- Aerodynamickým a geometrickým zkroucením křídla se

  - zmenšuje indukovaný odpor

  - zabraňuje odtrhávání proudu na koncích lichoběžníkového křídla

  - zabraňuje odtrhávání proudu u kořene lichoběžníkového křídla

  - zabraňuje odtrhávání u kořene obdélníkového křídla

- V čem spočívá princip aerodynamického zkroucení lichoběžníkového křídla, které zabraňuje odtržení proudu na jeho koncích v oblasti křidélek?

  - na konci křídla je použit profil, který dosahuje později kritického úhlu náběhu, než profil použitý u kořene

  - na konci křídla je profil nastaven na menší úhel, než profil u kořene

  - u lichoběžníkového křídla se obvykle aerodynamické zkroucení nepoužívá

  - křídlo na konci nesmí být příliš torsně tuhé, aby bylo umožněno měnit jeho úhel náběhu podle intensity působení tlaku

- V čem spočívá princip geometrického zkroucení lichoběžníkového křídla, které zabraňuje odtržení proudu na jeho koncích v oblasti křidélek?

  - na konci křídla je použit profil, který dosahuje později kritického úhlu náběhu, než profil použitý u kořene

  - na konci křídla je profil nastaven na menší úhel, než profil u kořene

  - u lichoběžníkového křídla se obvykle geometrické zkroucení nepoužívá

  - křídlo na konci nesmí být příliš torsně tuhé, aby bylo umožněno měnit jeho úhel náběhu podle intensity tlaku

- V čem spočívá princip zkroucení obdélníkového křídla, které zabraňuje odtržení proudu na koncích křídla v oblasti křidélek?

  - na konci křídla je použit profil, který dosahuje později kritického úhlu náběhu, než profil použitý u kořene

  - na konci křídla je profil nastaven na menší úhel, než profil u kořene

  - u obdélníkového křídla se zkroucení obvykle nepoužívá

  - křídlo na konci nesmí být příliš torsně tuhé, aby bylo možno měnit jeho úhel náběhu podle intensity působení tlaku

- Vysunutím brzdících klapek vznikne oblast proudění na křídle, kde je zrušen vztlak. Jaký tvar má tato oblast?

  - vztlak je zrušen pouze na té části křídla, ze které se vysunuly brzdící klapky

  - pokrývá celé křídlo

  - Klínovitě se zužuje za brzdícími klapkami po celé hloubce křídla

  - klínovitě se rozšiřuje za brzdícími klapkami po celé hloubce křídla a v některých případech může zasáhnout i ocasní plochy a vyvolat rozkmitání konstrukce kluzáku

- Při zvětšování úhlu náběhu

  - roste součinitel vztlaku a odporu

  - klesá součinitel vztlaku a odporu

  - roste součinitel vztlaku, součinitel odporu klesá

  - klesá součinitel vztlaku, součinitel odporu roste

- Při kritickém úhlu náběhu

  - dochází k náhlému poklesu součinitele odporu

  - dosahuje součinitel vztlaku max. hodnoty, při dalším zvyšování úhlu náběhu prudce klesá

  - hrozí nebezpečí deformace konstrukce kluzáku, protože je dosažen vždy max. povolený násobek

  - je překročena místní rychlost zvuku

- Jak je v aerodynamické poláře vynesen úhel náběhu?

  - úhel náběhu nejprve roste ve směru šipky A, pak klesá a při cymax. dosahuje 0

  - polára platí vždy jen pro jeden úhel náběhu

  - každému bodu odpovídá vždy jeden úhel náběhu. Úhel náběhu roste ve směru šipky A

  - úhel náběhu je vynesen jako parametr, každému bodu odpovídá vždy jeden úhel náběhu. Úhel náběhu roste ve směru šipky B

- Jak je v aerodynamické poláře označen bod max. klouzavosti? (obr. u otázky č. 73)

  - 1

  - 2

  - 5

- Jak je v aerodynamické poláře označen bod, kdy je dosaženo kritického úhlu náběhu?

  - 1

  - 2

  - 4

  - 5

- Jak je v aerodynamické poláře označen bod, kdy je úhel náběhu nejvhodnější let kluzáku s nejmenším klesáním? (obr. u otázky č. 75)

  - 2

  - 3

  - 4

  - 5

M

- Jak je v aerodynamické poláře označen bod, kdy je úhel náběhu nejvhodnější pro stoupání motorového kluzáku? (obr. u otázky č. 75)

  - 2

  - 3

  - 4

  - 5

- Jak je v aerodynamické poláře označen bod, kdy je úhle náběhu takový, že kluzák letí střemhlavým letem? (obr. u otázky č. 75)

  - 1

  - 3

  - 5

  - 6

- Jak je v aerodynamické poláře označen bod, kdy akrobatický kluzák letí na zádech? (obr. u otázky č. 75)

  - 1

  - 2

  - 5

  - 6

- Při klouzavém letu je úhel náběhu

  - větší než při kroužení

  - menší než ve střemhlavém letu

  - roven nule, neboť let probíhá téměř v horizontální rovině

  - menší než při letu minimální rychlostí

- Při střemhlavém letu je úhle náběhu

  - “kritický”, neboť letu dojde snadno k překročení max. povoleného zatížení konstrukce

  - větší než v klouzavém letu

  - blízký nule, součinitel vztlaku je velmi malý nebo nulový

  - větší než při letu minimální rychlostí

M

- Při cestovním letu motorového kluzáku je úhel náběhu

  - menší než v střemhlavém letu

  - stejně velký jako v střemhlavém letu

  - větší než ve stoupání, tzv. kritický

  - menší než ve stoupání

- Který bod nakreslené vztlakové čáry odpovídá nulovému vztlaku kluzáku?

  - A

  - C

  - D

  - E

- Záporný součinitel vztlaku (a tím i vztlak kluzáku) může být pouze jen

  - při záporném úhlu náběhu

  - při kladném úhlu náběhu

  - při úhlu náběhu větším, než je “kritický”

  - na kluzáku bez ocasních ploch (tzv. samokřídle)

- Při překročení kritického úhlu náběhu

  - nedochází ke změně klopivého momentu

  - se mění klopivý moment kluzáku

  - klopivý moment způsobí pád kluzáku do vývrtky

  - zůstává klopivý moment nulový

M

- Vysunutí podvozku způsobí převážně

  - vzrůst součinitel vztlaku

  - pokles součinitele odporu a změnu klopivého momentu

  - snížení hmotnosti motorového kluzáku

  - vzrůst součinitele odporu a změnu klopivého momentu

- Vytvoření námrazy na nosných plochách kluzáku má za následek

  - značný vzrůst součinitele odporu, součinitel vztlaku zůstává stejný

  - změnu všech aerodynamických charakteristik, max. součinitel vztlaku výrazně klesá, roste součinitel odporu, průběh klopivého momentu se stává nepravidelný

  - přírůstek hmotnosti, aerodynamické charakteristiky obvykle neovlivní

  - výrazný pokles součinitele vztlaku a odporu

- Který obrázek podává vysvětlení vzniku interferenčního odporu?

  - A

  - B

  - C

  - D

- Hlavní příčinou odtržení proudu je vždy

  - snížení rychlosti letu pod hodnotu minimální rychlosti ve vodorovném přímočarém ustáleném letu

  - přechod laminárního proudění na turbulentní

  - překročení kritického úhlu náběhu

  - překročení úhlu nastavení křídla

- Může dojít k  překročení kritického úhlu náběhu i při vyšší rychlosti, než je minimální rychlost uváděná letovou příručkou a označovaná obvykle vs?

  - ne, nikdy

  - může, ale jen na kluzáku, který má nosné plochy pokryté námrazou

  - může, neboť odtržení proudu je způsobeno překročením kritického úhlu náběhu, které nastane i při vyšší rychlosti

  - může, ale jen při vysunutých vztlakových klapkách

- Při překročení kritického úhlu náběhu dochází k odtržení proudu nejdříve

  - na křídle

  - na vodorovných ocasních plochách

  - v okolí kabiny kluzáku

  - na kýlové ploše

- Podle obrázku určete, jak je velký úhel náběhu kluzáku letícího klouzavým letem?

  - 8°

  - 3°

  - 11°

  - 13°

P

- Podle obrázku určete, jak je velký úhel náběhu kluzáku při navijákovém vzletu?

  - 29°

  - 15°

  - 11°

  - 14°

M

- Podle obrázku určete, jak je velký úhel náběhu stoupajícího motorového kluzáku?

  - 11°

  - 10°

  - 8°

  - 3°

- Vysunutí vztlakových klapek převážně způsobí

  - vzrůst součinitel vztlaku a odporu

  - vzrůst součinitele vztlaku a odporu, mimo to se projeví klopivý moment ve smyslu “těžký na hlavu”

  - vzrůst součinitele vztlaku, pokles součinitele odporu a mimo to se projeví klopivý moment ve smyslu “těžký na ocas”

  - vzrůst součinitele vztlaku, snížení součinitele odporu a zvýšení max. klouzavosti

- Vysunutí vztlakových klapek

  - zhorší klouzavost

  - zlepší klouzavost

  - zlepší obratnost

  - zlepší stoupavost

- Na obrázku jsou poláry kluzáku se zasunutými a vysunutými vztlakovými klapkami (na kladnou výchylku). Jak je označena polára, která patří kluzáku s vysunutými vztlakovými klapkami?

  - A

  - B

  - A i B

  - žádná

- V tabulce jsou uvedeny minimální rychlosti čtyř kluzáku ze zasunutými a vysunutými vztlakovými klapkami. U kterého kluzáku jsou tyto charakteristiky zcela neobvyklé?

zasunuté			vysunuté

  - 65 km/h			55 km/h

  - 90 km/h			82 km/h

  - 65 km/h			73 km/h

  - 73 km/h			65 km/h

- Vysunutím vztlakových klapek za letu

  - vzroste vztlak kluzáku, neboť vzroste součinitel vztlaku

  - vzroste součinitel vztlaku, ale vztlak zůstane stejný

  - vztlak se zmenší, protože vzroste součinitel odporu

  - součinitel vztlaku se zmenší, ale vztlak vzroste

- Při letu s vysunutými vztlakovými klapkami rychlostí blízkou max. povolené rychlosti pro let s vysunutými vztlakovými klapkami působí vzduch na klapky tak, že

  - se je snaží více vysunout

  - vyvolá ohybově torsní kmity křídla

  - se je snaží zasunout

  - nejsou zatíženy žádnou silou

- Jak vypadá rozložení vztlaku po rozpětí křídla při letu s vysunutými vztlakovými klapkami?

  - A

  - B

  - C

  - D

- Při stejném úhlu náběhu je součinitel vztlaku kluzáku s vysunutými vztlakovými klapkami

  - vždy maximální

  - vždy nulový

  - menší než když má kluzák klapky zasunuty

  - větší než když má kluzák klapky zasunuty

- Z jakého důvodu je omezena maximální rychlost letu s vysunutými vztlakovými klapkami?

  - kluzák by měl příliš velký vztlak a stále by stoupal, až by přešel do pádu na vysoké rychlosti

  - velké zešikmení proudu za křídlem by zvětšilo účinnost ocasních ploch natolik, že by kluzák přešel do střemhlavého letu

  - velký klopivý moment na křídle by vedl ke ztrátě řiditelnosti a kluzák by přešel do střemhlavého letu

  - mohlo by dojít k  překročení povoleného zatížení křídla

- Štěrbinová vztlaková klapka způsobí

  - zlepšení stability kluzáku kolem kolmé osy

  - zlepšení stability kluzáku kolem bočné osy

  - zlepšení klouzavosti

  - zlepšení vlastností při letu na malých rychlostech, protože k odtržení proudu dochází později

- Štěrbinová vztlaková klapka je účinná

  - i v případě, kdy štěrbina mezi křídlem a klapkou je zanesena (např. sněhem)

  - i v případě, že štěrbina mezi křídlem a klapkou je deformována

  - pouze je-li štěrbina mezi křídlem a klapkou nepoškozená a volná

  - pouze při malých úhlech náběhu

- Které pořadí prostředků pro zvýšení vztlaku je seřazeno správně podle jejich klesající účinnosti?

  - štěrbinová klapka na odtokové hraně, slot, odklápěcí vztlaková klapka, zařízení na vyfukování mezní vrstvy

  - zařízení na vyfukování mezní vrstvy, odklápěcí vztlaková klapka, štěrbinová vztlaková klapka, slot

  - slot, štěrbinová vztlaková klapka, zařízení na vyfukování mezní vrstvy, odklápěcí vztlaková klapka

  - zařízení na vyfukování mezní vrstvy, štěrbinová vztlaková klapka na odtokové hraně, odklápěcí vztlaková klapka, slot

P

- Vysunutím vztlakových klapek na zápornou výchylku se

  - kluzák stane způsobilý letu ve třídě akrobatické

  - zvýší klouzavost při vyšších rychlostech letu

  - zmenší klouzavost při vyšších rychlostech letu

  - zvětší součinitel odporu

- Mezi prostředky pro zvýšení odporu lze zejména zahrnout

  - sloty a vztlakové klapky

  - námrazu vytvořenou na náběžných hranách, znečištění křídla a rozměklou travnatou VPD

  - zasunuté vztlakové klapky, brzdící štíty, spoilery, brzdící padák

  - vysunuté vztlakové klapky do polohy přistání, brzdící štíty, spoilery a brzdící padák

- Vysunutím brzdících klapek se

  - zvětší součinitel odporu i vztlaku

  - zvětší součinitel odporu, součinitel vztlaku se zmenší

  - zmenší součinitel odporu i vztlaku

  - zvětší šíp křídla a tím se zmenší součinitel vztlaku

- Vysunutím brzdících klapek se

  - zmenší klouzavost i minimální rychlost letu

  - zmenší klouzavost, minimální rychlost letu se zvětší

  - zvětší klouzavost i minimální rychlost letu

  - zvětší šíp křídla a tím se zvětší minimální rychlost letu

- Zasunutím brzdících klapek se

  - zvětší klouzavost i minimální rychlost letu

  - zmenší klouzavost, minimální rychlost letu se zvětší

  - zvětší klouzavost, minimální rychlost letu se zmenší

  - zvětší šíp křídla a tím se zvětší minimální rychlost letu

- Za letu (obzvláště vyšší rychlostí) může dojít vlivem intenzivnějšího tlakového působení na horní (sací) straně křídla

  - k intenzivnímu vzniku vírů v úplavu za křídlem a tím k rozkmitání konstrukce kluzáku

  - k tomu, že brzdící klapky lze vysunout jen velkou silou

  - k zasunutí vysunutých brzdících klapek

  - k vysunutí (vysátí) zasunutých brzdících klapek

- Vrtulový list je na své délce zkroucen, protože

  - je tak zachován stejný úhel nastavení všech jeho profilů

  - všechny profily listu vrtule potom pracují zhruba na stejném úhlu náběhu

  - se tak sníží hlučnost vrtule

  - se tím zabraňuje třesení vrtule

M

- Účinnost pevné vrtule navržené pro cestovní let je nejhorší

  - ve stoupání

  - v cestovním letu

  - při rozjezdu

  - při přiblížení na přistání

M

- Úhel nastavení automaticky stavitelné vrtule při vzletu je

  - větší než při cestovním letu

  - menší než při cestovním letu

  - stejný jako při cestovním letu

  - nulový nebo záporný

M

- Stavitelná vrtule má na rozdíl od pevné

  - větší účinnost při vzletu, ale dosáhne se s ní menší rychlost v horizontálním letu

  - větší  účinnost v horizontálním letu, ale horší účinnost při vzletu

  - větší účinnost téměř ve všech režimech letu

  - menší účinnost téměř ve všech režimech letu

M

- S jakou vrtulí dosáhne motorový kluzák největší zrychlení při vzletu?

  - s vrtulí pracující na nízkých otáčkách

  - s vrtulí s malým úhlem nastavení

  - s vrtulí s velkým úhlem nastavení

  - zrychlení při rozjezdu nezávisí na úhlu nastavení vrtule ani na jejích otáčkách

- S jakou vrtulí dosáhne motorový kluzák (nebo vlečný letoun) největší zrychlení při vzletu?

  - s pevnou vrtulí

  - s pevnou vrtulí s velkým úhlem nastavení

  - s pevnou vrtulí navrženou pro cestovní let

  - se stavitelnou vrtulí

M

- Přejde-li motorový kluzák s pevnou vrtulí do klesání beze změny přípusti motoru, potom

  - se rychlost letu a otáčky vrtule zvýší jen na určitou hodnotu do té doby, než vrtule začne brzdit

  - mohou být velmi snadno překročeny max. přípustné otáčky vrtule

  - může zamrznout karburátor

  - se zvyšuje rychlost letu, ale ne otáčky

M

- Přejde-li motorový kluzák s automaticky stavitelnou vrtulí (vrtulí stálých otáček) do klesání beze změny přípusti motoru, potom

  - se rychlost letu a otáčky vrtule zvýší jen na určitou hodnotu, než vrtule začne brzdit

  - mohou být velmi snadno překročeny max. přípustné otáčky vrtule

  - může zamrznout karburátor

  - se zvýší rychlost letu, ale ne otáčky

M

- Přejde-li motorový kluzák s pevnou vrtulí do strmého stoupání beze změny přípusti, potom

  - se rychlost letu ani otáčky motoru nezmění

  - se zmenší rychlost letu, ale otáčky motoru se výrazně nezmění

  - se rychlost letu nezmění, ale otáčky náhle vzrostou

  - se zmenší rychlost letu a otáčky klesnou

M

- Přejde-li motorový kluzák s automaticky stavitelnou vrtulí (vrtulí stálých otáček) beze změny přípusti do strmého stoupání, potom

  - se rychlost letu ani otáčky motoru nezmění

  - se zmenší rychlost letu, ale otáčky motoru se výrazně nezmění

  - se rychlost letu nezmění, ale otáčky náhle vzrostou

  - se zmenší rychlost letu a otáčky klesnou

M

- Úhel nastavení stavitelné vrtule v cestovním letu je

  - větší než při vzletu

  - menší než při vzletu

  - stejný jako při vzletu

  - nulový nebo záporný

- Při otáčení listu pracujíc vrtule vznikají na každém jeho profilu dvě síly, které jsou příčinou vzniku tahu a kroutícího momentu vrtule, Jak se tyto dvě síly nazývají?

  - odstředivá a dostředivá síla

  - odstředivá síla a vztlak

  - vztlak a odpor

  - setrvačná síla a odpor

M

- Vlivem nesymetrického obtékání motorového kluzáku v důsledku práce levotočivé vrtule (otáčí se doelva z pohledu pilota) bude

  - vznikat na svislé ocasní ploše síla směřující doprava, proto aby pilot zabránil zatočení motorového kluzáku doprava, musí vyšlápnutím pravé nohy vychýlit směrovku doprava

  - motorový kluzák spirálově divergentní

  - motorový kluzák podélně nestabilní

  - vznikat na svislé ocasní ploše síla směřující doleva, proto aby pilot zabránil zatočení motorového kluzáku doprava, musí vyšlápnutím levé nohy vychýlit směrovku doleva

M

- Vliv nesymetrického obtékání motorového kluzáku v důsledku pracující vrtule se bude nejvýrazněji projevovat

  - v zatáčkách, při přechodu do stoupání nebo klesání

  - když kluzák poletí malou rychlostí při plné přípusti

  - když kluzák poletí malou rychlostí při stažené přípusti

  - když kluzák poletí velkou rychlostí při plné přípusti

- Vlivem pracující vrtule vlečného letounu

  - vzniká za vrtulí oblast vzduchu s vyšší rychlostí, než je rychlost letu, tato oblast se nazývá vrtulový proud

  - vzniká za vrtulí oblast vzduchu s nižší rychlostí, než je rychlost letu, tato oblast se nazývá vrtulový proud

  - vzniká před vrtulí oblast vzduchu s vyšší rychlostí, než je rychlost letu, tato oblast se nazývá vrtulový proud

  - dochází k oteplení vzduchu, čemuž se říká vrtulový proud

- Letové vlastnosti kluzáku ve vleku za motorovým letounem jsou mimo jiné ovlivněni i

  - výfukovými plyny motoru vlečného letounu

  - vrtulovým proudem před pracující vrtulí vlečného letounu

  - vrtulovým proudem za pracující vrtulí vlečného letounu

  - gyroskopickým momentem vrtule vlečného letounu

- Co nemá vliv na letové vlastnosti kluzáku ve vleku za motorovým letounem?

  - úplav za křídlem vlečného letounu

  - zešikmení vrtulového proudu od pracující vrtule vlečného letounu

  - zvýšení rychlosti ve vrtulovém proudu za vrtulí vlečného letounu

  - reakční moment vrtule při náhlém zvýšení výkonu motoru vlečného letounu

M

- Vliv reakčního momentu vrtule se bude nejvýrazněji projevovat

  - v zatáčkách, při přechodu do stoupání nebo klesání

  - když motorový kluzák poletí malou rychlostí a pilot náhle zvýší výkon motoru

  - když motorový kluzák poletí malou rychlostí při stažené přípusti

  - když motorový kluzák poletí velkou rychlostí při plné přípusti

M

- Jak bude působit na motorový kluzák gyroskopický moment levotočivé vrtule při jeho rychlém naklonění na pravé křídlo?

  - motorový kluzák začne stoupat

  - motorový kluzák začne klesat

  - motorový kluzák zatočí doprava

  - gyroskopický moment se v tomto případě neprojeví

M

- Motorový kluzák s ostruhovým podvozkem a levotočivou vrtulí při vzletu je pilotem převeden rychlým nadzdvihnutím ocasu do polohy “na kola” (tj. nadzdvihnutím záďového podvozku). Jaký bude účinek působení gyroskopického momentu vrtule?

  - motorový kluzák začne stoupat

  - motorový kluzák začne klesat

  - motorový kluzák zatočí doprava

  - gyroskopický moment se v tomto případě neprojeví

M

- Motorový kluzák s levotočivou vrtulí při prudkém vybrání ze střemhlavého letu zatáčí samovolně doleva. Co je toho nejpravděpodobnější příčinou?

  - pád na vysoké rychlosti

  - působení gyroskopického momentu vrtule

  - působení reakčního momentu vrtule

  - působení indukovaného odporu vznikajícího v důsledku dosažení vysokého součinitele vztlaku

M

- Účinek gyroskopického momentu vlivem pracující vrtule bude tím větší, čím

  - je větší rychlost otáčení motorového kluzáku kolem bočné nebo kolmé osy

  - je menší rychlost otáčení motorového kluzáku kolem bočné nebo kolmé osy

  - je menší rychlost otáčení motorového kluzáku kolem podélné osy

  - je větší rychlost otáčení motorového kluzáku kolem podélné osy

- Kolik souřadnicových os má letadlo a jak se nazývají?

  - 4, podélná, stranová, příčná a kolmá

  - 3, podélná, stranová a zemská

  - 2, souměrnosti a nesouměrnosti

  - 3, podélná, bočná a kolmá

- Podélná osa letadla svírá v rovině souměrnosti s rychlostí letu úhel, který

  - v případě, že úhel nastavení křídla je nulový, je roven úhlu náběhu

  - je vždy roven nule

  - pilot vnímá jako úhel natažení kluzáku nad horizont a je indikován umělým horizontem

  - je doplňkovým úhlem náběhu

- Na obrázku je úhlem ( označen

  - úhel snosu

  - úhel náklonu

  - úhel vybočení

  - srázový úhel

- Pohyb letadla, při kterém se otáčí kolem své podélné osy se nazývá

  - klopení

  - zatáčení

  - klonění

  - zvrat

- Pohyb letadla, při kterém se otáčí kolem své bočné osy se nazývá

  - klopení

  - zatáčení

  - klonění

  - přemet

- Pohyb letadla, při kterém se otáčí kolem své kolmé osy se nazývá

  - klopení

  - zatáčení

  - klonění

  - souvrat

- Pohyb, při kterém se letadlo za letu pohybuje i ve směru své bočné osy, se nazývá

  - klesání nebo stoupání

  - boční posuv (bočení)

  - smyk

  - pád po křídle

- Pohyb, při kterém se letadlo pohybuje i ve směru své kolmé osy, se nazývá

  - klesání nebo stoupání

  - boční posuv (bočení)

  - vlastní rotace

  - průlet poryvem

- Pohyb letadla ve směru jeho podélné osy se nazývá

  - klesání nebo stoupání

  - dopředný let

  - přistání

  - přechodový oblouk

M

- V horizontálním ustáleném letu je v rovnováze

  - tah s tíhovou silou, odpor se vztlakem

  - tah s odporem, tíhová a setrvačná síla se vztlakem

  - tah s odporem, tíhová síla se vztlakem

  - tah s rychlostí letu, vztlak s tíhovou silou

M

- Za jakých podmínek je dosažena max. rychlost v horizontálním ustáleném letu?

  - při max. výkonu motoru a malém úhlu náběhu

  - při maximálním výkonu motoru a velkém úhlu náběhu

  - při max. výkonu motoru a záporném úhlu náběhu

  - při malém úhlu náběhu, na výkonu motoru nezáleží

M

- Při kolika úhlech náběhu je možné při plném výkonu motoru dosáhnout max. rychlost v ustáleném horizontálním letu?

  - při třech

  - při dvou

  - při jednom

  - na úhlu náběhu nezáleží

M

- Jaké možnosti mohou nastat, jestliže pilot v cestovním letu zvýší výkon motoru?

  - zmenšením úhlu náběhu (potlačením řídící páky) může motorový kluzák pokračovat v cestovním letu vyšší rychlostí, nebo zvětšením úhlu náběhu (přitažením) může motorový kluzák klesat původní rychlostí

  - zmenšením úhlu náběhu (potlačením řídící páky) může motorový kluzák pokračovat v cestovním letu vyšší rychlostí, nebo zvětšením úhlu náběhu (přitažením) může motorový kluzák stoupat původní rychlostí

  - zvětšením úhlu náběhu (přitažením řídící páky) může motorový kluzák pokračovat v cestovním letu vyšší rychlostí, nebo zmenšením úhlu náběhu (potlačením) může motorový kluzák stoupat původní rychlostí

  - motorový kluzák překročí max. povolenou rychlost nebo přejde do pádu na vysoké rychlosti

M

- Největší úhel ustáleného stoupání se dosáhne

  - jestliže motorový kluzák stoupe max. stoupací rychlostí

  - jestliže motorový kluzák stoupe větší rychlostí letu, než při které je stoupací rychlost maximální

  - jestliže motorový kluzák stoupe menší rychlostí letu, než při které je stoupací rychlost maximální

  - s vysunutými vztlakovými klapkami

M

- Největší stoupání dosáhne motorový kluzák letící na

  - velkém úhlu náběhu

  - malém úhlu náběhu

  - kritickém úhlu náběhu

  - nejmenším dosažitelném úhlu náběhu

M

- Při ustáleném stoupání musí být výkon motoru

  - vždy maximální

  - stejně velký, jako když motorový kluzák letí stejnou rychlostí v horizontu

  - menší, než když motorový kluzák letí stejnou rychlostí v horizontu

  - větší, než když motorový kluzák letí stejnou rychlostí v horizontu

M

- Skutečnost, že motorový kluzák je schopen stoupat jen do určité výšky (na hodnotu tzv. “dostupu”), je způsobena

  - poklesem tlaku s výškou, který vyvolá u pilota výškovou nemoc

  - vytvořením námrazy na celém kluzáku, neboť ve větších výškách klesá teplota pod bod mrazu

  - zmenšením hustoty vzduchu s výškou, která zmenší výkon motoru

  - zmenšením hustoty vzduchu s výškou, která sníží velikost součinitelů vztlaku a odporu

M

- Největšího doletu motorový kluzák dosáhne

  - při letu na úhlu náběhu odpovídajícímu optimální klouzavosti

  - při letu s plnou přípustí motoru

  - při letu na vyšším úhlu náběhu, kdy tah motoru je nejmenší možný, aby motorový kluzák letěl v horizontálním letu

  - v klouzavém letu

- V klouzavém letu je rovnováha mezi

  - tíhovou silou a vztlakem

  - tíhovou silou a odporem

  - tíhovou silou a vztlakem, odporem a rychlostí letu

  - tíhovou silou a výslednou aerodynamickou silou, která je součtem vztlaku a odporu

- Klouzavost (uvažujeme vůči vzduchu) je ovlivněna jen

  - letovou hmotností

  - úhlem náběhu (tj. součinitelem vztlaku a odporu)

  - rychlostí větru

  - centráží

- Hodnota optimální klouzavosti kluzáků cvičné kategorie (L 13, L 23 a pod) se pohybuje kolem

  - 0,8

  - 8

  - 28

  - více než 50

- Hodnota optimální klouzavosti kluzáků standardní kategorie FAI (VSO 10, Discus a pod.) se pohybuje kolem

  - 0,8

  - 8

  - 40

  - více než 50

- Hodnota optimální klouzavosti kluzáků volné kategorie FAI (ASW 22, Nimbus 4 a pod.) se pohybuje kolem

  - 0,8

  - 8

  - 40

  - více než 50

- Optimální klouzavostí lze letět při

  - jednom úhlu náběhu

  - dvou úhlech náběhu

  - max. úhlu náběhu

  - libovolném úhlu náběhu

- Letí-li kluzák klouzavým letem při takovém úhlu náběhu, že jeho klouzavost je např. 28, pak to znamená, že

  - doletí z výšky 1 km do vzdálenosti 28 km (při bezvětří), přičemž vztlak kluzáku je 28 krát menší než jeho odpor

  - doletí z výšky 1 km do vzdálenosti 28 km (při bezvětří), přičemž vztlak kluzáku je 28 krát větší než jeho odpor

  - kluzák letí k zemi pod úhlem 28°, přičemž vztlak kluzáku je 28 krát větší než jeho odpor

  - za dobu 28 s uletí 1 km, přičemž vztlak kluzáku je 28 krát větší než jeho odpor

- Který úhel na obrázku kluzáku v klouzavém letu je úhel klouzání?

  - I

  - II

  - III

  - I a i II

- Jak se nazývají úhly, které jsou na obrázku kluzáku v klouzavém letu označeny I a III? (obr. u otázky č. 160.)

  - I je úhel klouzání, III je úhle náběhu

  - I je úhle náběhu, III je úhel klouzání

  - I i III je úhle klouzání

  - I je úhel podélného sklonu, III je úhle přetažení

- Jaký význam mají rychlosti v, vx, vy na obrázku kluzáku v klouzavém letu a jaký úhel svírá v s vx ?  (obr. u otázky č. 160)

  - v je rychlost letu, vx je rychlost klouzání, vy je rychlost klesání, rychlost letu a rychlost klouzání svírají úhel náběhu

  - v je rychlost klesání, vx je rychlost letu, vy je rychlost klesání, rychlost letu a rychlost klesání svírají úhel klouzání

  - v je rychlost letu, vx je rychlost dopředná, vy je rychlost klesání, rychlost letu a rychlost dopředná svírají úhel klouzání

  - v je nepřekročitelná rychlost letu, vx je rychlost letu, vy je rychlost ve střemhlavém letu, úhel mezi v a vx nemá řádný praktický význam

- Kluzák letí klouzavým letem, kterému odpovídá v rychlostní poláře bod A. Jakým zásahem řízení přejde kluzák do klouzavého letu charakterizovaného bodem X a jak se změní přitom úhel náběhu, úhel klouzání a rychlost letu:

  - přitažením řídící páky se zmenší  úhel náběhu, úhel klouzání se nezmění, rychlost letu se zmenší

  - přitažením řídící páky se zvětší úhel náběhu, úhel klouzání se zmenší, rychlost letu se zmenší

  - přitažením řídící páky se zvětší úhel náběhu, úhel klouzání se zmenší, rychlost letu se zvětší

  - bod X je bodem, který odpovídá max. klouzavosti kluzáku a kluzák max. klouzavosti může dosáhnout, jen je-li jeho povrch zcela očištěn. Kluzák může měnit pouze svou rychlost a úhel klouzání, ale ne klouzavost. Kluzák na obrázku je znečištěn tak, že jeho klouzavost je pro všechny režimy letu dána bodem A.

- Kluzák letí klouzavým letem, kterému odpovídá v rychlostní poláře bod B. Jakým zásahem řízení přijde kluzák do klouzavého letu charakterizovaného bodem X a jak se změní přitom úhel náběhu, úhel klouzání a rychlost letu? (obr. u otázky č. 163)

  - potlačením řídící páky se zmenší úhel náběhu, úhel klouzání se nezmění, rychlost letu se zvětší

  - potlačením řídící páky se zmenší úhel náběhu, úhel klouzání se zmenší, rychlost letu se zvětší

  - přitažením řídící páky se zvětší úhel náběhu, úhel klouzání se zmenší, rychlost letu se zvětší

  - bod X je bodem, který odpovídá max. klouzavosti kluzáku a kluzák max. klouzavosti může dosáhnout jen je-li jeho povrch zcela očištěn. Kluzák může měnit pouze svou rychlost a  úhel klouzání, ale ne klouzavost. Kluzák na obrázku je znečištěn tak, že jeho klouzavost je pro všechny režimy letu dána bodem B.

- Na obrázku je rychlostní polára kluzáku. Jak je označen bod, který odpovídá letu s max. klouzavostí, tj. min. úhlu klouzání?

  - A

  - B

  - C

  - D

- Na obrázku je rychlostní polára kluzáku. Jak je označen bod, který odpovídá letu s minimální rychlostí? (obr. u otázky č. 165.)

  - A

  - B

  - C

  - D

- Na obrázku je rychlostní polára kluzáku. Jak je označen bod, který odpovídá letu s minimální rychlostí klesání? (obr. u otázky č. 165.)

  - A

  - B

  - C

  - D

- Na obrázku je rychlostní polára kluzáku. Jak je označen bod, který odpovídá letu střemhlav? (obr. u otázky č. 165.)

  - A

  - B

  - C

  - E

- Jak je v rychlostní poláře označen bod, kdy kluzák dolétne z dané výšky nejdále? (obr. u otázky č. 165.)

  - A

  - B

  - C

  - E

- Jak je v rychlostní poláře označen bod, kdy kluzák vydrží z dané výšky nejdéle v letu? Jaká je přitom rychlost letu vůči rychlosti, při níž má kluzák max. klouzavost? (obr. u otázky č. 165.)

  - A, rychlost letu při nejmenším klesání je menší než při max. klouzavosti

  - B, rychlost letu při nejmenším klesání je větší než při max. klouzavosti

  - B, rychlost letu při nejmenším klesání je menší než při max. klouzavosti

  - C, rychlost letu může být libovolná

- Na rychlostní poláře jsou vyznačené tři  body. Pro které z nich platí, že úhly klouzání se navzájem neliší, zatímco rychlosti letu jsou rozdílné?

  - X,Y a Z

  - X a Y

  - Y a Z

  - X a Z

- Na obrázku je rychlostní polára kluzáku v obsazení “SOLO”. Čárkovaně jsou vyznačeny tři rychlostní poláry, z nichž některá odpovídá rychlostní poláře téhož kluzák ve “DVOJÍM” obsazení. Určete která.

  - I, II a III

  - I a II

  - I

  - II

P

- Tři stejné kluzáky o stejné hmotnosti začnou ze stejného místa klouzat ke stoupavému proudu. Kluzák A letí rychlostí odpovídající optimální klouzavosti v klidném ovzduší, kluzák B letí vyšší rychlostí a kluzák C ještě vyšší rychlostí (obr. 1). Kluzáky postupně dosáhnou stoupavého proudu a začnou stoupat stejnou rychlostí průměrného stoupání vst. Stejnou výšku jako na začátku získá první kluzák B (obr. 2). Který kluzák měl největší přeskokovou rychlost v a který největší cestovní rychlost vc?

  - největší přeskokovou rychlost měl kluzák C, největší cestovní rychlost měl kluzák B

  - největší přeskokovou rychlost měl kluzák C, největší cestovní rychlost měl kluzák A

  - největší přeskokovou rychlost měl kluzák B, největší cestovní rychlost měl kluzák C

  - přeskokovou rychlost nelze posoudit, neboť není udán směr a rychlost větru, cestovní rychlost všech kluzáků byla nulová, protože při přeskoku ztratily výšku.

P

- Z rychlosti poláry kluzáku L 13 určete optimální přeskokovou rychlost a cestovní rychlost kluzáku o hmotnosti 400 g při hodnotě průměrného stoupání 0 m/s.

  - optimální přeskoková rychlost je 78 km/h, cestovní rychlost je 0 km/h.

  - optimální přeskoková rychlost je 85 km/h, cestovní rychlost je 0 km/h

  - optimální přeskoková rychlost je 112 km/h, cestovní rychlost je 64 km/h

  - optimální přeskoková rychlost je 78 km/h, cestovní rychlost je 68 km/h

P

- Z rychlostní poláry kluzáku L 13 určete optimální přeskokovou rychlost a cestovní rychlost kluzáku o hmotnosti 480 kg při hodnotě průměrného stoupání 0 m/s (obr. u otázky č. 174.)

  - optimální přeskoková rychlost je 78 km/h, cestovní rychlost je 0 km/h

  - optimální přeskoková rychlost je 85 km/h, cestovní rychlost je 0 km/h

  - optimální přeskoková rychlost je 112 km/h, cestovní rychlost je 64 km/h

  - optimální přeskoková rychlost je 119 km/h, cestovní rychlost je 68 km/h

P

- Z rychlostní poláry kluzáku L-13 určete optimální přeskokovou rychlost a cestovní rychlost kluzáku o hmotnosti 400 kg při hodnotě průměrného stoupání 1 m/s (obr. u otázky č. 174.)

  - optimální přeskoková rychlost je 78 km/h, cestovní rychlost je 0 km/h

  - optimální přeskoková rychlost je 96 km/h, cestovní rychlost je 0 km/h

  - optimální přeskoková rychlost je 96 km/h, cestovní rychlost je 46 km/h

  - optimální přeskoková rychlost je 112 km/h, cestovní rychlost je 119 km/h

P

- Z rychlostní poláry kluzáku L-13 určete optimální přeskokovou rychlost a cestovní rychlost kluzáku o hmotnosti 480 kg při hodnotě průměrného stoupání 1 m/s (obr. u otázky č. 174.)

  - optimální přeskoková rychlost je 78 km/h, cestovní rychlost je 0 km/h

  - optimální přeskoková rychlost je 85 km/h, cestovní rychlost je 49 km/h

  - optimální přeskoková rychlost je 119 km/h, cestovní rychlost je 68 km/h

  - optimální přeskoková rychlost je 104 km/h, cestovní rychlost je 49 km/h

P

- Z rychlostní poláry kluzáku L-13 určete optimální přeskokovou rychlost a cestovní rychlost kluzáku o hmotnosti 400 kg při hodnotě průměrného stoupání 2 m/s (obr. u otázky č. 174.)

  - optimální přeskoková rychlost je 78 km/h, cestovní rychlost je 0 km/h

  - optimální přeskoková rychlost je 85 km/h, cestovní rychlost je 0 km/h

  - optimální přeskoková rychlost je 112 km/h, cestovní rychlost je 64 km/h

  - optimální přeskoková rychlost je 78 km/h, cestovní rychlost je 68 km/h

P

- Z rychlostní poláry kluzáku L-13 určete optimální přeskokovou rychlost a cestovní rychlost kluzáku o hmotnosti 480 kg při hodnotě průměrného stoupání 2 m/s

  - optimální přeskoková rychlost je 78 km/h, cestovní rychlost je 0 km/h

  - optimální přeskoková rychlost je 85 km/h, cestovní rychlost je 0 km/h

  - optimální přeskoková rychlost je 112 km/h, cestovní rychlost je 64 km/h

  - optimální přeskoková rychlost je 119 km/h, cestovní rychlost je 68 km/h

M

- Jaké jsou fáze vzletu motorového kluzáku?

  - rozjezd, odtržení, mírné stoupání, strmé stoupání až do předepsané výšky

  - rozjezd, nadzdvihnutí, rozlet, přechodový oblouk, stoupání až do doby než je dosažena cestovní rychlost

  - rozjezd, nadzdvihnutí, rozlet, přechodový oblouk, stoupání do předepsané výšky

  - rozběh, odskočení od země, přetažení, strmé stoupání

- Během vzletu motorového kluzáku nebo vzletu kluzáku v aerovleku lze počítat s přízemním efektem

  - při rozjezdu a nadzdvihnutí

  - při rozjezdu, nadzdvihnutí a rozletu

  - nejvíce v přechodovém oblouku

  - ve všech fázích vzletu

- Rychlost při nadzdvihnutí během vzletu motorového kluzáku nebo kluzáku v aerovleku nebo navijákem je

  - přibližně o 10 až 15% větší, než minimální rychlost

  - přibližně o 10 až 15% menší, než minimální rychlost

  - stejně velká jako rychlost, kdy je dosaženo max. klouzavosti

  - vždy větší, než je max. povolená rychlost letu s vysunutými vztlakovými klapkami

M

- Která fáze vzletu motorového kluzáku je nejnebezpečnější a proč?

  - stoupání, protože v této fázi vzletu je největší úhel náběhu

  - odpoutání, v této fázi vzletu prudce klesne vztlak kluzáku, který je až do této chvíle vytvářen přízemním efektem

  - nadzdvihnutí, neboť při náhlém odpoutání od země může dojít k překročení max. přípustných otáček vrtule v důsledku jejího odlehčení

  - přechodový oblouk, v této fázi vzletu je největší úhel náběhu

M

- Jak bude ovlivněna délka vzletu motorového kluzáku, jestliže kluzák od počátku rozjezdu se bude pohybovat na úhlu náběhu v blízkosti kritického úhlu?

  - délka vzletu se výrazně zkrátí, neboť kluzák dosáhne velkého součinitele vztlaku

  - délka vzletu se nepatrně prodlouží

  - kluzák v důsledku značného součinitele odporu bude velice pomalu zrychlovat, takže délka vzletu se výrazně prodlouží

  - úhel náběhu délku vzletu neovlivní

- Které faktory prodlouží délku vzletu motorového kluzáku nebo kluzáku při vzletu aerovlekem?

  - větší nadmořská výška letiště, měkký a travnatý povrch dráhy, vítr do zad, vyšší teplota ovzduší

  - větší nadmořská výška letiště, měkký a travnatý povrch dráhy, protivítr, vyšší teplota ovzduší

  - větší nadmořská výška letiště, suchý a zpevněný povrch dráhy, vítr do zad, vyšší teplota ovzduší

  - menší nadmořská výška letiště, měkký a travnatý povrch dráhy, vítr do zad, vyšší teplota ovzduší

- Které faktory prodlouží délku vzletu motorového kluzáku nebo kluzáku

  - vyšší letová hmotnost, vyšší teplota ovzduší, vzletová dráha proti svahu, protivítr

  - vyšší letová hmotnost, nižší teplota ovzduší, vzletová dráha proti svahu, vítr do zad

  - vyšší letová hmotnost, vyšší teplota ovzduší, vzletová dráha proti svahu, vítr do zad

  - nižší letová hmotnost, vyšší teplota ovzduší, vzletová dráha proti svahu, vítr do zad

M

- Vysunuté brzdící klapky při vzletu motorového kluzáku způsobí, že

  - se značně prodlouží rozjezd kluzáku, po nadzdvihnutí se již vliv brzdících klapek neprojeví

  - se kluzák vůbec nepohne z místa, jestliže se ale rozjede, pak již vzlet má obvyklý charakter

  - vzlet kluzáku je prakticky nemožný, neboť pohonná jednotka nemá přebytek výkonu vzhledem k výrazně zhoršené aerodynamické jemnosti kluzáku

  - při vzletu hrozí nebezpečí překročení max. povolené teploty hlav válců, které v důsledku nižší rychlosti při vzletu jsou hůře ochlazovány

P

- V první fázi rozjezdu během vzletu kluzáku v aerovleku s bočním větrem má kluzák snahu se vlivem vrtulového proudu vznikajícího za vlečným letounem

  - výrazně vychylovat ze směru, a to proti větru

  - naklánět se na návětrné křídlo

  - naklánět se na závětrné křídlo

  - rozkmitat

P

- Jaký je obvyklý průběh vzletu kluzáku v aerovleku?

  - kluzák se nadzdvihne společně s vlečným letounem a během rozletu má v důsledku zvyšující se rychlosti snahu stoupat

  - kluzák se nadzdvihne, až když vlečný letoun je již ve fázi rozletu a proto má v důsledku zvyšující se rychlosti snahu stoupat

  - během rozletu a rozjezdu vlečného letounu má kluzák v důsledku zvyšující se rychlosti snahu přejít do pádu na vysoké rychlosti

  - kluzák se nadzdvihne, když vlečný letoun je ještě ve fázi rozjezdu a do doby nadzdvihnutí a rozletu vlečného letounu má v důsledku zvyšující se rychlosti snahu stoupat

P

- Letí-li kluzák během rozletu při vzletu aerovlekem s velkým převýšením vzhledem k vlečnému letounu, tak

  - zvedáním zadní části trupu přivádí vlečný letoun na menší úhel náběhu a prodlužuje tak rozjezd vlečného letounu

  - zvedáním zadní části trupu přivádí vlečný letoun na větší úhel náběhu a prodlužuje tak rozjezd vlečného letounu

  - zvedání zadní části trupu pomáhá vlečnému letounu dříve se nadzdvihnout a tím zkracuje délku vzletu

  - není kluzák zasažen úplavem a vrtulovým proudem vznikajícím za vlečným letounem, čímž se značně zvýší aerodynamická jemnost kluzáku a zkrátí tak délka vzletu

P

- Jakou silou je nejvíce napínáno při ustáleném horizontálním letu kluzáku v aerovleku vlečné lano?

  - tahem motoru vlečného letounu, tj. asi kolem 2000N

  - tíhovou silou kluzáku, tj. asi kolem 5000N

  - odporem kluzáku, tj. asi kolem 200N

  - odporem kluzáku, tj. asi kolem 2000N

P

- Jaká je poloha kluzáku vůči vrtulovému proudu a úplavu za vlečným letounem, letí-li kluzák při horizontálním ustáleném letu ve stejné výšce jako vlečný letoun nebo výrazně pod ním?

  - ve stejné výšce nad vrtulovým proudem a úplavem, při letu výrazně pod vlečným letounem pod vrtulovým proudem a úplavem

  - ve stejné výšce nad vrtulovým proudem a úplavem, při letu výrazně pod vlečným letounem nad vrtulovým proudem a úplavem

  - ve stejné výšce pod vrtulovým proudem a úplavem, při letu výrazně pod vlečným letounem pod vrtulovým proudem a úplavem

  - ve stejné výšce nad vrtulovým proudem a pod úplavem, při letu výrazně pod vlečným letounem (tzv. “pod vrtulákem”) pod vrtulovým proudem a nad úplavem

- Při sestupném letu v aerovleku je v důsledku rozdílné aerodynamické jemnosti kluzáku a vlečného letounu

  - nutné, aby pilot kluzáku povysunul brzdící klapky a tím brzdil sestup, jinak by motorový letoun snadno dosáhl vyšší rychlost, než je max. povolená pro let v aerovleku a kluzák  by se musel vypnout

  - nutné, aby pilot kluzáku povysunul brzdící klapky, jinak by při zachování stejného úhlu klouzání předlétl vlečný letoun

  - nutné, aby pilot kluzáku plně vysunul brzdící a vztlakové klapky, jinak by při zachování stejného )hlu klouzání předlétl vlečný letoun

  - nutné okamžitě let v aerovleku přerušit

P

- Jaké jsou fáze vzletu kluzáku navijákem?

  - rozjezd, odtržení, mírné stoupání, strmé stoupání až do předepsané výšky

  - rozjezd, nadzdvihnutí, rozlet, přechodový oblouk, stoupání až do doby, než je zvlet obsluhou navijáku ukončen

  - rozjezd, nadzdvihnutí, rozlet, přechodový oblouk, stoupání do předepsané výšky

  - rozjezd, nadzdvihnutí, přechodový oblouk, stoupání až do doby, než je zvlet obsluhou navijáku ukončen

P

- Jaký vliv má při vzletu kluzáku navijákem vítr?

  - prakticky žádný

  - při vzletu proti větru není nutný příliš vysoký výkon navijáku, vlečné lano se proto pomalu zkracuje, čímž se prodlužuje doba vzletu a dosažená výška je tak větší. Při vzletu po větru je nutný vysoký výkon navijáku, vlečné lano se rychle zkracuje a dosažená výška je tak malá

  - při vzletu po větru není nutný příliš vysoký výkon navijáku, vlečné lano se proto pomalu zkracuje, čímž se prodlužuje doba vzletu a dosažená výška je tak větší. Při vzletu proti větru je nutný vysoký výkon navijáku, vlečné lano se rychle zkracuje a dosažená výška je tak malá

  - při vzletu po větru jsou vodorovné ocasní plochy ofukovány zezadu a tím kluzák snáze přechází na větší úhly náběhu a do stoupání. Při vzletu proti větru je tomu naopak a je nutné pro přivedení kluzáku do stoupání značně přitáhnout řídící páku

P

- Jaké největší nebezpečí hrozí, jestliže pilot kluzáku při vzletu navijákem přejde do stoupání prudkým přechodovým obloukem?

  - pád kluzáku při přerušení tahu navijáku, ke kterému může dojít v tomto případě mnohem snáze jednak v důsledku přetržení vlečného lana nebo přetížením motoru navijáku

  - přetažení a pád kluzáku na vysoké rychlosti

  - nadměrně vysoká spotřeba paliva navijáku

  - překročení maximálního povoleného násobku

P

- Boční závěsy kluzáku pro vzlet navijákem jsou umístěny

  - v těžišti kluzáku

  - poněkud před těžištěm kluzáku

  - poněkud za těžištěm kluzáku

  - zásadně za místem přechodu laminární mezní vrstvy do turbulentní tak, aby nezvyšovaly třecí odpor trupu

P

- Na obrázku jsou dva způsoby provedení přechodového oblouku při vzletu kluzáku navijákem. Písmenem A je označen případ, kdy je v přízemním efektu dosažena vyšší rychlost, která umožňuje prudký přechodový oblouk a strmé stoupání. V případě B je kluzák plynule převeden do stoupání. Který způsob zajišťuje bezpečný průběh vzletu a při kterém je obvykle výška získaná při vzletu větší?

  - bezpečný způsob: A, obvykle větší výška: A

  - bezpečný způsob: A, obvykle větší výška: B

  - bezpečný způsob: B, obvykle větší výška: A

  - bezpečný způsob: B, obvykle větší výška: B

P

- V případě přerušení tahu při navijákovém vzletu za boční závěsy zbylá část vlečného lana v bočních závěsech způsobí

  - úplnou ztrátu směrové řiditelnosti kluzáku

  - přídavný klopivý moment ve smyslu “na ocas”

  - přídavný klopivý moment ve smyslu “na hlavu”

  - prudké naklonění kluzáku na návětrné křídlo

P

- Na kterém obrázku je správně ukázána rovnováha sil v ustáleném stoupání kluzáku při navijákovém vzletu?

  - A

  - B

  - C

  - D

P

- Jak je velký násobek v ustáleném stoupání při vzletu kluzáku navijákem?

  - přestože pilot nepociťuje přetížení, neboť násobek není způsobený setrvačnou silou, je jeho velikost kolem 2 a může být i vyšší

  - vždy 1, protože pilot nepociťuje žádné přetížení

  - vždy 0, protože pilot nepociťuje žádné přetížení

  - vždy větší než max. povolený násobek

P

- Proč je při vzletu kluzáku navijákem omezena max. rychlost letu?

  - při vleku vysokou rychlostí by pracoval naviják na příliš vysokém výkonu, aby k tomu nedocházelo, je rychlost vleku omezena

  - kluzák je při rychlosti, kterou letí ve vleku navijákem na mnohem vyšším úhlu náběhu, než je tomu při stejné rychlosti v klouzavém letu, a proto by mohl překročit max. povolený násobek

  - kluzák je při rychlosti, kterou letí ve vleku navijákem, na mnohem menším úhlu náběhu, než je tomu při stejné rychlosti v klouzavém letu, a proto by mohl překročit max. povolený násobek

  - vyplývá to bezprostředně z obálky obratů a poryvů

- Jaké jsou fáze přistání?

  - klouzání z předepsané výšky, přechodový oblouk (vyrovnání), výdrž (podrovnání), dosednutí, dojezd

  - klouzání z výšky 4. okruhové zatáčky, přechodový oblouk (vyrovnání), výdrž (podrovnání), dosednutí, dojezd

  - klouzání z předepsané výšky, přechodový oblouk (vyrovnání), vyplavání, dosednutí, dojezd

  - klouzání z předepsané výšky, přechodový oblouk (vyrovnání(, dosednutí, dojezd

- Které faktory prodlužují délku přistání?

  - vyšší letová hmotnost, vyšší teplota ovzduší, vzletová dráha ze svahu, protivítr

  - vyšší letová hmotnost, nižší teplota ovzduší, vzletová dráha proti svahu, vítr do zad

  - vyšší letová hmotnost, vyšší teplota ovzduší, vzletová dráha ze svahu, vítr do zad

  - nižší letová hmotnost, vyšší teplota ovzduší, vzletová dráha proti svahu, vítr do zad

- Ve které fázi přistání může nejsnáze dojít k  pádu na vysoké rychlosti?

  - v klouzání

  - v přechodovém oblouku

  - ve výdrži

  - v žádné, protože při přistání jsou rychlosti poměrně nízké

- Na obrázku jsou rychlostní poláry kluzáku v letové konfiguraci, s vysunutými vztlakovými klapkami a s vysunutými brzdícími klapkami. Jak je označena rychlostní polára, která odpovídá rychlostní poláře kluzáku s vysunutými vztlakovými klapkami?

  - A

  - B

  - C

  - A,B, i C

- Na obrázku jsou rychlostní poláry kluzáku v letové konfiguraci, s vysunutými vztlakovými klapkami a s vysunutými brzdícími klapkami. Jak je označena rychlostní polára, která odpovídá rychlostní poláře kluzáku s vysunutými brzdícími klapkami? (obr. u otázky č. 206)

  - A

  - B

  - C

  - A, B i C

- Proč je při přistání velmi nebezpečné již vysunuté vztlakové klapky znovu zasunout? Protože

  - se zmenší odpor a proto výrazně klesne rychlost

  - se zvětší rychlost a kluzák začne znovu sám stoupat

  - se zmenší podstatně vztlak a kluzák se prosedne

  - křidélka ztratí účinnost

- Který bod v rychlostní poláře kluzáku odpovídá max. klouzavosti vůči zemi, jestliže kluzák letí proti větru o rychlosti 10 m/s (tj. 36 km/h)

  - žádný

  - A

  - B

  - C

- Který bod v rychlostní poláře kluzáku odpovídá max. klouzavosti vůči zemi, jestliže kluzák letí po větru o rychlosti 10m/s (tj. 36 km/h) (obr. u otázky č. 209.)

  - žádný

  - A

  - B

  - C

- Násobek zatížení udává

  - o kolik je v daném okamžiku letu vztlak kluzáku větší, než jeho tíha

  - kolikrát je v daném okamžiku vztlak kluzáku větší než vztlak, jaký má kluzák při stejné rychlosti v ustáleném klouzavém letu

  - kolikrát jsou ocasní plochy kluzáku více zatíženy než jeho křídlo

  - s jakou bezpečností je kluzák konstruován

- Násobek zatížení udává

  - kolikrát je v daném okamžiku letu vztlak kluzáku větší, než jeho tíha

  - o kolik je v daném okamžiku vztlak kluzáku větší, než vztlak, jaký má kluzák při stejné rychlosti v ustáleném klouzavém letu

  - kolikrát jsou ocasní plochy kluzáku více zatíženy než jeho křídlo

  - s jakou bezpečností je kluzák konstruován

- V horizontálním ustáleném letu motorového kluzáku nebo klouzavém letu kluzáku je násobek roven

  - 0

  - 2

  - -4,5

  - 1

- Okamžitá velikost násobku za letu závisí na

  - velikosti vztlaku, tj. především na rychlosti letu a úhlu náběhu

  - max. povolené letové hmotnosti

  - rychlosti letu

  - otáčkách vrtule

- Nejvíce pilot ovlivní velikost násobku

  - přitažením nebo potlačením řídící páky

  - vysunutím podvozku

  - vyvážením “těžký na ocas”

  - vyvážením “těžký na hlavu”

- Velikost násobku +3 znamená

  - že pilot o hmotnosti 80 kg je tažen ze sedačky silou přibližně 2400N

  - že pilot o hmotnosti 80 kg je tlačen do sedačky silou přibližně 2400N (tj. jako kdyby vážil 240 kg)

  - že pilot o hmotnosti 80 kg je tlačen do sedačky silou přibližně 3200N (tj. jako kdyby vážil 320 kg)

  - že konstrukce kluzáku je třikrát více zatížena, pilot v žádném případě ale nic nepocítí

- Největší možný násobek při dané rychlosti letu lze dosáhnout

  - při letu s úhlem náběhu pro max. klouzavost

  - ve skluzu

  - při max. součiniteli vztlaku (tj. při kritickém úhlu náběhu)

  - ve vývrtce

- Násobek větší než +1 je dosažen vždy, když

  - je kluzák přiveden na kritický úhel náběhu při rychlosti větší, než odpovídá minimální rychlosti v horizontálním ustáleném letu

  - pilot přidá nebo ubere výkon motoru, u kluzáku vysune nebo zasune brzdící klapky

  - pilot vychýlí směrovku

  - se kluzák nachází v tzv. “beztížném stavu”

- Při letu se záporným násobkem

  - je pilot tlačen do sedačky a vztlak ohýbá křídlo kluzáku směrem dolů

  - hrozí nebezpečí rozkmitání konstrukce kluzáku

  - je pilot tažen ze sedačky a vztlak ohýbá křídlo kluzáku směrem nahoru

  - je pilot tažen ze sedačky a vztlak ohýbá křídlo kluzáku směrem dolů

- Jaké nebezpečí hrozí, když kluzák za letu překročí nejvyšší povolený provozní násobek o 30%?

  - dojde ke zničení konstrukce kluzáku

  - popraská lak na lakovaných částech konstrukce kluzáku

  - na konstrukci kluzáku se objeví trvalé deformace, nedojde ale k jejímu zničení

  - nepůjde vysunout podvozek

- Jaké nebezpečí hrozí, když kluzák za letu překročí nejvyšší povolený provozní násobek o 70%?

  - dojde ke zničení konstrukce kluzáku

  - popraská lak na lakovaných částech konstrukce kluzáku

  - na konstrukci kluzáku se objeví trvalé deformace, nedojde ale k jejímu zničení

  - nepůjde vysunout podvozek

- Jaký průběh bude mít vybírání střemhlavého letu, když ho provede na velkém úhlu náběhu?

  - let bude stranově nestabilní

  - let bude probíhat po dráze o velkém poloměru s malým násobkem

  - let bude probíhat po dráze o malém poloměru s velkým násobkem

  - let bude probíhat po dráze o malém poloměru s malým násobkem

- Při vybrání ze střemhlavého letu velkou rychlostí se obvykle dosáhne

  - velkého násobku

  - malého násobku

  - max. povoleného záporného násobku

  - “beztížného stavu”

- Jaký význam má silně vytažená čára, omezující na obrázku obálku obratů v rozsahu od rychlosti minimální (označené Vs1) až do návrhové rychlosti obratů (označené va)?

  - v tomto rozsahu rychlostí není možné provádět žádné akrobatické obraty, jinak hrozí nebezpečí úplného zničení konstrukce

  - v tomto rozsahu rychlostí nelze dosáhnout většího násobku, než udává grafická závislost, protože tato čára odpovídá letu s max. součinitelem vztlaku

  - v tomto rozsahu rychlostí se nesmí dosáhnout větší násobek, než udává grafická závislost, protože by při dalším zvyšování úhlu náběhu hrozilo nebezpečí úplného zničení konstrukce kluzáku

  - v tomto rozsahu rychlostí se nesmí dosáhnout menší násobek než jaký udává grafická závislost, protože jinak by kluzák přešel do pádu

- Ve kterém rozsahu rychlostní obálky obratů je možné při použití plné výchylky výškovky překročit max. povolený násobek a jaká barva oblouku na rychloměru tomu odpovídá?

  - vs1 až vne, zelená

  - vs1 až va, žlutá

  - vs1 až va, zelená

  - va až vne, žlutá

- Jaký význam má silně vytažená čára, omezující na obrázku obálku obratů v rozsahu od návrhové rychlosti obratů (značené VA) do max. přípustné rychlosti letu (označené VNE)?

  - v tomto rozsahu rychlostí je možné provádět veškeré akrobatické obraty, přitom hrozí nebezpečí úplného zničení konstrukce

  - v tomto rozsahu rychlostí nelze dosáhnout většího násobku, než udává grafická závislost, protože tato čára odpovídá letu s max. Součinitelem vztlaku

  - v tomto rozsahu rychlostí se nesmí dosáhnout větší násobek, než udává grafická závislost, protože by při dalším zvyšováním úhlu náběhu hrozilo nebezpečí úplného zničení konstrukce kluzáku

  - v tomto rozsahu rychlostí se nesmí dosáhnout menší násobek než jaký udává grafická závislost, protože jinak by kluzák přešel do pádu

- Ve kterém rozsahu rychlostí obálky obratů není možné i při použití plné výchylky výškovky překročit max. povolený násobek a jaká barva podstatné části oblouku na rychloměru tomu odpovídá? (obr. u otázky č. 226)

  - Vs1 až VNE, zelená

  - Vs1 až VA, žlutá

  - Vs1 až VA, zelená

  - VA až VNE, žlutá

- Jaký význam má čára omezující obálku obratů při maximální přípustné rychlosti (označené VNE)?

  - pevnostní, při vyšší rychlosti by došlo k  porušení konstrukce kluzáku

  - při větší rychlosti by bylo dosaženo místní rychlosti zvuku

  - při větší rychlosti by mohlo dojít k překročení max. povolených otáček vrtule

  - při větší rychlosti by kluzák dosáhl kritického úhlu náběhu a přešel by do pádu na vysoké rychlosti

- Velikost násobku při průletu poryvem se zvětšuje, když kluzák

  - letí větší rychlostí, má větší letovou hmotnost poryv je slabý

  - letí větší rychlostí, má větší letovou hmotnost a poryv je silný

  - letí větší rychlostí, má menší letovou hmotnost a poryv je silný

  - letí nižší rychlostí, má menší letovou hmotnost a poryv je silný

- V jaké rozsahu obálky poryvů není možné, aby poryv způsobil zničení konstrukce kluzáku? (obr. u otázky č. 228.)

  - Vs1 až VNE, v tomto rozsahu rychlostí dojde k pádu kluzáku

  - Vs1 až VA, v tomto rozsahu rychlostí dojde ke snížení řiditelnosti kluzáku

  - VA až VNE, v tomto rozsahu rychlostí dojde k pádu kluzáku

  - Vs1 až VA, v tomto rozsahu rychlostí dojde k pádu kluzáku

- Ve správné zatáčce musí být vztlak

  - stejně velký jako při stejné rychlosti v horizontálním ustáleném letu (u kluzáku v klouzavém letu)

  - větší než při stejné rychlosti v horizontálním ustáleném letu (u kluzáku v klouzavém letu)

  - menší než při stejné rychlosti v horizontálním ustáleném letu (u kluzáku v klouzavém letu)

  - větší nebo menší než při stejné rychlosti v horizontálním ustáleném letu (u kluzáku v klouzavém letu), a to podle toho, zda je zatáčka mírná či ostrá.

- Ve správné zatáčce musí být úhel náběhu

  - stejně velký, jako při stejné rychlosti v horizontálním ustáleném letu (u kluzáku v klouzavém letu)

  - větší než při stejné rychlosti v horizontálním ustáleném letu (u kluzáku v klouzavém letu)

  - menší než při stejné rychlosti v horizontálním ustáleném letu (u kluzáku v klouzavém letu)

  - větší nebo menší než při stejné rychlosti v horizontálním ustáleném letu (u kluzáku v klouzavém letu), a to podle toho, zda je zatáčka mírná či ostrá

- Na obrázku je kluzák v zatáčce při pohledu ze shora. V jaké zatáčce kluzák letí

  - správné

  - skluzové

  - výkluzové

  - není zřejmé

- Na obrázku je kluzák v zatáčce při pohledu ze shora. V jaké zatáčce kluzák letí (obr. u otázky č. 233.)

  - správné

  - skluzové

  - výkluzové

  - není  zřejmé

- Ve správné ustálené zatáčce o náklonu 60° je násobek

  - 60.0

  - 1.0

  - 6.3

  - 2.0

- Jak souvisí hodnota náklonu v zatáčce (ustálená správná zatáčka) s velikostí násobku?

  - násobek klesá s rostoucím náklonem zatáčky

  - násobek roste s rostoucím náklonem zatáčky

  - náklon a násobek v zatáčce spolu nesouvisí, záleží výlučně na rychlosti letu

  - hodnota násobku je v zatáčce shodná s jeho velikostí před uvedením kluzáku do zatáčky

M

- Proč se musí v ostrých zatáčkách v horizontu zvyšovat výkon motoru?

  - aby kluzák překonal tíhovou a odstředivou sílu, potřebuje větší vztlak. Zvětšení vztlaku je dosaženo větším úhlem náběhu v zatáčce než je tomu při stejné rychlosti v horizontálním letu, tím se zvyšuje nejen součinitel vztlaku , ale i odporu

  - aby kluzák překonal odstředivou sílu, potřebuje dostatečně velkou sílu dostředivou. Jednou z jejích složek je v zatáčce tah motoru

  - protože to je hlavní způsob, jak opravit výkluzovou nebo skluzovou zatáčku

  - protože vybočením při letu v zatáčce by ocasní plochy ztratily částečně svojí účinnost. Zvýšením výkonu se zvýší rychlost ve vrtulovém proudu, zasahujícím ocasní plochy a tak se zajistí jejich dostatečná účinnost

- Minimální poloměr ustálené správné zatáčky je omezen

  - max. součinitelem vztlaku, max. povoleným násobkem a nepřekročitelnou rychlostí zn. VNE

  - max. součinitelem vztlaku, tahem motoru (u motorového kluzáku) a max. povoleným násobkem

  - max. povoleným násobkem a úhlem náklonu 90°

  - max. součinitelem vztlaku, max povoleným náklonem 90° a nepřekročitelnou rychlostí ozn. VNE

- Minimální rychlost kluzáku uvedená v letové příručce je 60km/h. Jakou bude mít tento kluzák min. rychlost při stejné konfiguraci v 60° ustálené zatáčce?

  - 60 km/h

  - 55 km/h

  - 120 km/h

  - 85 km/h

- Minimální rychlost letu v ustálené zatáčce v horizontu

  - je tím větší, čím je zatáčka ostřejší

  - je dána letovou příručkou a platí pro všechny režimy letu

  - je tím menší, čím je zatáčka ostřejší

  - je výrazně závislá na zeměpisné šířce (na místní hodnotě tíhového zrychlení)

- Závislost klesací rychlosti na poloměru kroužení je znázorněna na obrázku. Jak souvisí náklon v kroužení s vyznačenými body A, B, C a D?

  - bodu A odpovídá náklon 15°, B - 30°, C - 45°, D - 60°

  - bodu A odpovídá náklon 60°, B - 45°, C - 30°, D - 15°

  - bodu A odpovídá náklon 15°, B - 45°, C - 30°, D - 60°

  - ve všech bodech může kluzák kroužit při libovolném náklonu

- Závislost klesací rychlosti na poloměru kroužení je znázorněna na obrázku. Jak souvisí minimální rychlost v kroužení s vyznačenými body A, B, C a D? (obr. u otázky č. 241.)

  - bodu A odpovídá min. rychlost 85 km/h, B - 72 km/h, C - 65 km/h, D - 62 km/h

  - bodu A odpovídá min. rychlost 62 km/h, B - 65 km/h, C - 72 km/h, D - 85 km/h

  - bodu A odpovídá min. rychlost 85 km/h, B - 62 km/h, C - 65 km/h, D - 72 km/h

  - v každém bodě je možné letět libovolnou rychlostí, od minimální v klouzavém letu až po max. nepřekročitelnou VNE

- Jaký vliv má na klesací rychlost v kroužení vyšší letová hmotnost?

  - při velkých poloměrech kroužení výrazně zvyšuje klesání, při malých poloměrech zmenšuje klesání

  - žádný

  - při velkých poloměrech kroužení výrazně zvyšuje klesání, při malých poloměrech zvyšuje klesání málo

  - při malých poloměrech kroužení výrazně zvyšuje klesání, při velkých poloměrech zvyšuje klesání málo

- Přivedení kluzáku za letu do blízkosti kritického úhlu náběhu se projeví

  - zvýšením rychlosti letu

  - znatelným snížením velikosti sil v řízení

  - zvětšením sil v řízení

  - poklesem přídě kluzáku pod horizont

- Přivedení kluzáku za letu do blízkosti kritického úhlu náběhu se projeví

  - zvýšením rychlosti letu

  - zvětšením sil v řízení

  - chvěním kluzáku, patrným i v řízení kluzáku, způsobené tím, že proud vzduchu, který se odtrhává na křídle zasahuje ocasní plochy

  - poklesem přídě kluzáku pod horizont

- K pádu kluzáku dochází pouze tehdy, když

  - rychlost letu klesne pod hodnotu minimální rychlosti

  - se kluzák dostane za kritický úhel náběhu

  - je letová hmotnost kluzáku větší, než je max. povolená

  - pilot nevybere včas střemhlavý let

- Zelený oblouk na rychloměru začíná blízko rychlosti

  - minimální pro konfiguraci s vysunutými vztlakovými klapkami

  - 0 km/h

  - optimální pro dosažení max. aerodynamické jemnosti kluzáku

  - maximální pro konfiguraci se zasunutými vztlakovými klapkami

- Bílý oblouk na rychloměru začíná blízko rychlosti

  - minimální pro konfiguraci s vysunutými vztlakovými klapkami

  - 0 km/h

  - optimální pro dosažení max. aerodynamické jemnosti kluzáku

  - maximální pro konfiguraci se vysunutými vztlakovými klapkami

- V horizontálním letu dochází k pádu kluzáku vždy

  - při vyšší rychlosti letu, než v zatáčce

  - při vyšší rychlosti letu, než při které kluzák přejde do vývrtky

  - při nižší rychlosti letu, než v zatáčce

  - při stejné rychlosti letu jako v zatáčce

- K pádu do vývrtky dochází v důsledku

  - nesymetrického odtržení proudění na levé a pravé polovině křídla

  - symetrického odtržení proudění na křídle

  - uvedení kluzáku do zatáčky s příliš velkým náklonem

  - odtržení proudění na ocasních plochách

- Princip vybrání kluzáku z vývrtky spočívá

  - ve srovnání náklonu vychýlením křidélek na opačnou stranu, než je smysl vývrtky

  - v převedení kluzáku do strmého letu potlačením řídící páky, otáčení se potom zastaví vychýlením směrovky

  - v urychlení vnitřního křídla vychýlením směrovky na opačnou stranu, než je smysl vývrtky a převedením kluzáku do strmého letu následným potlačením řídící páky

  - ve změně polohy těžiště kluzáku, proto je nutné vysunout podvozek a posunout náklad (nebo alespoň volné předměty) směrem dopředu

- K pádu kluzáku do vývrtky dochází nejčastěji

  - při nadzdvihnutí kluzáku při vzletu

  - při letu ve skluzu

  - při letu v zatáčce

  - při vybrání ze střemhlavého letu

- Je-li kluzák podélně staticky stabilní, pak

  - když dojde v důsledku vnější poruchy ke zvětšení úhlu náběhu křídla, vzroste aerodynamická síla tak, že vrací kluzák do původního stavu

  - když dojde v důsledku vnější poruchy ke zvětšení úhlu náběhu křídla, zmenší se aerodynamická síla tak, že vrací kluzák do původního stavu

  - když dojde v důsledku vnější poruchy ke zmenšení úhlu náběhu křídla, zmenší se aerodynamická síla tak, že vrací kluzák do původního stavu

  - nemůže dojít k jeho překlopení na záda při nezdařeném přistání

- Těžiště kluzáku je

  - působiště výsledné aerodynamické síly

  - působiště výsledné aerodynamické síly a tíhové síly

  - působiště tíhové síly

  - úprava na konstrukci kluzáku, za kterou se zdvihá

- Poloha těžiště kluzáku za letu se vztahuje

  - na jednotku plochy křídla

  - ke střední aerodynamické tětivě (SAT)

  - k poloze nivelačního bodu

  - ke kořeni křídla

- Aby byl kluzák podélně staticky stabilní, musí

  - mít těžiště v kabině pilota

  - být těžiště v neutrálním bodě

  - být těžiště před neutrálním bodem

  - být těžiště za neutrálním bodem

- Co je centráž kluzáku a jak se vyjadřuje?

  - vzdálenost těžiště kluzáku od náběžného bodu střední aerodynamické tětivy (SAT), vyjadřuje se v procentech hloubky SAT

  - vzdálenost SAT od těžiště kluzáku, vyjadřuje se v procentech hloubky SAT

  - bod kluzáku takový, že kdybychom kluzák v tomto bodě zavěsili, tak by se ani neklopil, ani neklonil. Vyjadřuje se v procentech SAT

  - poloha těžiště kluzáku určená v závislosti na délce a rozpětí kluzáku, vyjadřuje se v délkových jednotkách (mm, m)

- Když je těžiště kluzáku posunuto směrem dozadu za krajní zadní centráž, potom

  - bude kluzák podélně nestabilní

  - bude kluzák podélně stabilní

  - bude kluzák velmi těžko ovladatelný, např. při vybrání střemhlavého letu nebo při vzletu

  - bude při stání na zemi hrozit přetížení záďového podvozku

- Když je těžiště kluzák posunuto směrem dozadu za krajní zadní centráž, potom

  - převedení kluzáku na větší úhel náběhu bude vyžadovat značné síly v jeho řízení

  - kluzák bude mít snahu samovolně přecházet na větší úhly náběhu, až nakonec dojde k jeho pádu

  - bude nadměrně zatěžován hlavní podvozek kluzáku

  - se zvětší hodnota minimální rychlosti

- Podélnou statickou stabilitu kluzáku může pilot snadno porušit

  - použitím krajní výchylky vyvažovací plošky výškovky

  - vysunutím vztlakových klapek

  - zvýšením výkonu motoru motorového kluzáku

  - nevhodným rozmístěním nákladu, nedodržením min. hmotnosti pilota při “solo” letu dvoumístného kluzáku atd.

- Staticky podélně nestabilní kluzák snadno a samovolně

  - přechází do pádu nebo vývrtky

  - přechází do skluzu

  - přechází do střemhlavého letu

  - mění úhel nastavení vodorovných ocasních ploch a tím neustále buď klesá nebo stoupe

- Vysunutí vztlakových klapek způsobí převážně

  - změnu tíživosti

  - sníží zásobu statické stability

  - změnu účinnosti směrovky

  - změnu ovladatelnosti

- Co se rozumí pod pojmem “těžký na hlavu”?

  - snaha kluzáku překlopit se při zabrzdění směrem dopředu

  - vyjádření vzájemné polohy neutrálního bodu a těžiště, v tomto případě je těžiště před neutrálním bodem

  - vyjádření vzájemné polohy neutrálního bodu a těžiště, v tomto případě je těžiště za neutrálním bodem

  - jestliže se kluzák při uvolnění výškového kormidla klopí dopředu (dolů)

- Jaký pohyb řídící pákou musí pilot vykonat, aby kluzák přešel do letu na větším úhlu náběhu, jak se přitom vychýlí výškové kormidlo?

  - tlačit na řídící páku, výškovka se vychýlí nahoru

  - tlačit na řídící páku, výškovka se vychýlí dolů

  - přitáhnout řídící páku, výškovka se vychýlí nahoru

  - přitáhnout řídící páku, výškovka se vychýlí dolů

- Jaký pohyb řídící pákou musí pilot vykonat, aby kluzák dosáhl vyšší kladné násobky, jak se přitom vychýlí výškové kormidlo?

  - tlačit na řídící páku, výškovka se vychýlí nahoru

  - tlačit na řídící páku, výškovka se vychýlí dolů

  - přitáhnout řídící páku, výškovka se vychýlí nahoru

  - přitáhnout řídící páku, výškovka se vychýlí dolů

- Jaký pohyb řídící pákou musí pilot vykonat, aby kluzák dosáhl záporné násobky

  - tlačit na řídící páku, výškovka se vychýlí nahoru

  - tlačit na řídící páku, výškovka se vychýlí dolů

  - přitáhnout řídící páku, výškovka se vychýlí nahoru

  - přitáhnout řídící páku, výškovka se vychýlí dolů

- Co se rozumí pod pojmem “těžký na ocas”?

  - snaha kluzáku překlopit se při zabrzdění dozadu, tj. na zadní část trupu

  - vyjádření vzájemné polohy neutrálního bodu a těžiště, v tomto případě je těžiště před neutrálním bodem

  - vyjádření vzájemné polohy neutrálního bodu a těžiště, v tomto případě je těžiště za neutrálním bodem

  - jestliže se kluzák při uvolnění výškového kormidla klopí dozadu (nahoru)

- Potlačením řídící páky kluzáku obvyklé konstrukce v klouzavém letu vznikne na vodorovných ocasních plochách

  - přírůstek vztlaku směřující nahoru a vyvolá tak moment k těžišti, který překlopí kluzák ve smyslu “na ocas”

  - přírůstek vztlaku směřující nahoru a vyvolá tak moment k těžišti, který překlopí kluzák ve smyslu “na hlavu”

  - vztlak směřující nahoru, který poruší silovou rovnováhu a vyvolá stoupání kluzáku

  - vztlak směřující dolů, který poruší silovou rovnováhu a vyvolá klesání kluzáku

- Kritického úhlu náběhu lze dosáhnou

  - vysunutím brzdících klapek

  - plným vyšlápnutím směrového řízení

  - přitažením řídící páky, bez ohledu na polohy vyvážení výškovky

  - přitažením nebo potlačením řídící páky podle toho, jaká je poloha vyvažovací plošky výškovky

- Velikost síly, kterou je pilot nucen vyvinout na řídící páku při přechodu z letu o jednom úhlu náběhu na druhý je závislá na

  - rychlosti letu a velikosti výchylky výškovky, kterou pilot použil

  - rychlosti letu

  - velikosti výchylky

  - druhé mocnině rychlosti letu a velikosti výchylky výškovky, kterou pilot použil

- Nastavením vhodné výchylky vyvažovací plošky výškovky se

  - ustaví správná poloha těžiště

  - zvýší vztlak

  - odstraní trvalé působení sil v řízení

  - zmenší velkost řídící síly, potřebné pro zvětšení násobku nebo změnu rychlosti

- Když pilot uvolní řídící páku kluzáku letícího ustáleným klouzavým letem, který má vyvažovací plošku výškovky vychýlenou tak, jak je na obrázku, přejde kluzák do

  - strmého klesání

  - stoupání

  - pravé zatáčky

  - pádu

- Když pilot uvolní řídící páku kluzáku letícího ustáleným klouzavým letem, který má vyvažovací plošku výškovky vychýlenou tak, jak je na obrázku, přejde kluzák do

  - strmého klesání

  - stoupání

  - pravé zatáčky

  - pádu

- Ploška na výškovém kormidle, která se automaticky vychyluje v závislosti na výchylce výškovky se nazývá

  - vyvažovací

  - rohové odlehčení

  - osové odlehčení

  - odlehčovací ploška, jejímž účinkem může být zmenšení, ale i zvětšení sil v řízení

- Jaký účel má pevná odlehčovací ploška na kormidle?

  - hmotové vyvážení kormidel

  - oddálení odtržení proudění při přetažení

  - v určitém režimu letu sníží stálé působení sil v řízení

  - zvyšuje vztlak

- Jaký je účel hmotového vyvážení kormidla?

  - posunout těžiště kormidla do jeho osy závěsu, aby nedocházelo za letu k jeho třepetání (tzv. flutter)

  - odstranit trvalé působení sil v řízení

  - zmenšit velikost řídící síly, potřebné pro zvětšení násobku nebo změnu rychlosti

  - zajistit dostatečnou tuhost řízení, aby na odstaveném letadle nedocházelo k vychylování kormidel vlivem větru

- Vyšlápnutím pravého pedálu směrového řízení

  - se vychýlí směrovka doprava, kluzák zatočí doprava a vzápětí se nakloní doleva

  - se vychýlí směrovka doprava, kluzák zatočí doprava a vzápětí se nakloní doprava

  - se vychýlí směrovka doleva, kluzák zatočí doprava a vzápětí se nakloní doprava

  - se vychýlí směrovka doleva a kluzák přejde do vývrtky

- Jaký je druhotný účinek směrového řízení a co je jeho příčinou?

  - klopení ve smyslu “na ocas”, protože při zatočení kluzáku je na jeho vnějším křídle větší vztlak

  - zatáčení způsobené odstředivou silou při hlavním účinku, který je též zatáčení

  - klonění, protože vnitřní křídlo má při zatáčení větší vztlak, než vnější

  - klonění, protože vnější křídlo má při zatáčení větší vztlak, než vnitřní

- Vychýlením řídící pák vlevo se

  - vychýlí levé křidélko nahoru, pravé dolů a kluzák se nakloní doleva

  - vychýlí levé křidélko nahoru, pravé dolů a kluzák se nakloní doprava

  - vychýlí levé křidélko dolů, pravé nahoru a kluzák se nakloní doleva

  - dosáhne rychlého zatočení kluzáku doleva

- Jaký účinek má vychýlení řídící páky doprava?

  - kluzák se nakloní doprava, začne bočit doprava a v důsledku toho začne zatáčet doleva

  - kluzák se nakloní doprava, začne bočit doprava a v důsledku toho začne zatáčet doprava

  - kluzák se nakloní doprava, začne bočit doleva a v důsledku toho začne zatáčet doprava

  - kluzák přejde do pádu

- Když je kluzák stranově stabilní a proletí-li poryvem, který ho nakloní doprava, potom

  - aby byla tato porucha odstraněna je potřeba, aby pilot energicky vychýlil křidélka doleva

  - začne bočit doprava a jeho náklon se bude zvětšovat

  - začne bočit doprava a v důsledku toho se náklon postupně srovná

  - začne bočit doprav a pak přejde do skluzu

- Stranová statická stabilita kluzáku je zachována především vlivem

  - vzájemné polohy těžiště a neutrálního bodu

  - velikostí svislých ocasních ploch

  - konfigurací vztlakových klapek

  - šípem a vzepětím křídla

- Který uvedený režim letu je ustálený (tj. kluzák má stále stejnou rychlost)?

  - rozjezd

  - skluz a vývrtka

  - vybrání ze střemhlavého letu a vývrtka

  - spirála

- Jak se změní klouzavost kluzáku ve skluzu?

  - zlepší se, protože při letu s vybočením má kluzák menší součinitel odporu, než při jeho symetrickém obtékání

  - zůstane stejná

  - zhorší se, protože při letu s vybočením má kluzák větší součinitel odporu, než při jeho symetrickém obtékání

  - zhorší se při vysunutých vztlakových klapkách, jinak zůstane stejná

Správná řešení otázek

- b

- c

- b

- a

- b

- b

- d

- b

- c

- a

- b

- d

- d

- a

- b

- c

- d

- b

- a

- d

- a

- a

- c

- c

- a

- a

- b

- c

- c

- c

- d

- a

- d

- b

- c

- a

- a

- a

- d

- d

- d

- d

- c

- c

- b

- d

- d

- b

- b

- a

- a

- b

- b

- c

- a

- b

- a

- b

- d

- a

- d

- c

- a

- b

- d

- b

- a

- b

- c

- d

- a

- b

- c

- c

- a

- a

- a

- c

- d

- d

- c

- d

- d

- a

- b

- d

- b

- d

- c

- c

- a

- c

- d

- b

- b

- a

- b

- c

- a

- c

- a

- d

- d

- d

- c

- d

- b

- d

- b

- b

- c

- d

- b

- c

- b

- c

- b

- d

- b

- d

- d

- b

- a

- c

- d

- b

- a

- c

- d

- b

- d

- c

- b

- a

- d

- a

- c

- c

- a

- b

- b

- a

- b

- c

- a

- c

- b

- c

- a

- d

- c

- a

- d

- b

- c

- c

- d

- a

- b

- d

- a

- c

- b

- b

- c

- a

- b

- d

- c

- c

- d

- d

- a

- a

- b

- c

- d

- c

- d

- c

- b

- a

- d

- c

- a

- c

- c

- b

- d

- a

- c

- a

- b

- d

- b

- a

- b

- d

- c

- c

- a

- b

- a

- c

- b

- b

- c

- c

- d

- c

- b

- a

- d

- a

- a

- b

- c

- a

- d

- c

- a

- c

- a

- b

- d

- c

- c

- a

- c

- d

- b

- b

- c

- b

- d

- b

- a

- b

- d

- a

- a

- b

- d

- b

- c

- b

- d

- a

- c

- a

- c

- c

- a

- c

- b

- c

- a

- a

- b

- d

- a

- a

- d

- c

- c

- b

- d

- b

- c

- d

- c

- a

- b

- d

- c

- a

- b

- d

- a

- b

- c

- d

- b

- c